## Slide 1
MODULE LIBRARY
모듈 라이브러리 사용법
vfile/lib 모듈을 블록으로 만들어 둠. 복사해서 붙이고 연결선으로 와이어를 이어 Top 모듈 구성
1
모듈 가져오기
2~4번 슬라이드에서 필요한 블록 클릭 → Ctrl+C → 작업 슬라이드에 Ctrl+V. 블록은 그룹이라 한 번에 움직임. Ctrl+드래그로 복제도 가능
2
와이어 연결
삽입 → 도형 → 선 → "연결선: 꺾임 화살표" → 출력 핀(초록 □)에서 입력 핀(파랑 □)으로 드래그. 핀에 회색 점이 뜰 때 놓으면 붙음 → 블록을 옮겨도 선이 따라옴
3
이름 바꾸기
인스턴스 이름(U_?)·포트 이름은 블록 클릭 → 글자를 한 번 더 클릭해서 수정
4
버스 / 1비트
버스(여러 비트)는 굵은 남색 선 2.5pt, 1비트는 얇은 회색 선 1.25pt. 서식 복사(Ctrl+Shift+C/V)로 같은 모양 적용
5
예시
5번 슬라이드 = top_adder_fnd_8bit 를 실제로 연결해 둔 예. 블록을 끌어 보면 선이 따라오는 것 확인 가능
범례
입력 핀 (1비트)
입력 핀 (버스)
출력 핀 (1비트)
출력 핀 (버스)
가산기
표시 · 선택
Top 모듈
버스 · 상수
보드 I/O
lib에 파일 없음
i_a[7:0]
module
U_?
i_a[7:0]
← 연결 예 : 블록을 움직여 보면 선이 따라옴

## Slide 2
LIBRARY ① vfile/lib — 가산기
가산기 모듈
half_adder → full_adder → full_adder_4bit → full_adder_8bit 순으로 아래 모듈을 인스턴스로 사용
half_adder
U_HA?
i_a
i_b
o_sum
o_cout
full_adder
U_FA?
i_a
i_b
i_cin
o_sum
o_cout
full_adder_4bit
U_ADD?
i_a[3:0]
i_b[3:0]
i_cin
o_sum[3:0]
o_cout
full_adder_8bit
U_ADD
i_a[7:0]
i_b[7:0]
i_cin
o_sum[7:0]
o_cout
Top 모듈 (vfile/source_file) — 블랙박스로 쓸 때
top_adder_fnd_4bit
U_TOP
i_a[3:0]
i_b[3:0]
o_cout
o_fnd_com[3:0]
o_fnd_data[7:0]
top_adder_fnd_8bit
U_TOP
i_sel[1:0]
i_a[7:0]
i_b[7:0]
o_cout
o_fnd_com[3:0]
o_fnd_data[7:0]

## Slide 3
LIBRARY ② vfile/lib — 표시 · 선택
FND 표시용 모듈
빨간 블록(decoder_2x4, fnd_decoder)은 top에서 쓰지만 vfile/lib에 파일이 없음 → 포트는 top의 연결 기준
digit_splitter
U_SPLIT #(WIDTH=9)
i_data[8:0]
o_digit_1[3:0]
o_digit_10[3:0]
o_digit_100[3:0]
o_digit_1000[3:0]
mux_4x1
U_MUX #(WIDTH=4)
i_d0[3:0]
i_d1[3:0]
i_d2[3:0]
i_d3[3:0]
i_sel[1:0]
o_data[3:0]
decoder_2x4
U_DEC
i_sel[1:0]
o_dec_n[3:0]
fnd_decoder
U_FND_DEC
i_hex[3:0]
o_fnd_data[7:0]
digit_splitter : 입력을 1·10·100·1000의 자리 숫자(0~9)로 나눔
mux_4x1 : i_sel 값에 따라 4개 입력 중 하나 선택
decoder_2x4 : i_sel → 켤 자리 선택 (Active-Low, 예 00 → 1110)
fnd_decoder : 4비트 숫자 → 7-Segment 표시 패턴 (8비트, 점 포함)

## Slide 4
LIBRARY ③ 기본 요소
게이트 · 버스 · 상수 · 포트 · 보드 I/O
포트 이름과 비트 폭은 글자를 클릭해서 바꿔 쓰면 됨
XOR
^
a
b
y
AND
&
a
b
y
OR
|
a
b
y
NOT
~
a
y
bus split
[7:0] → [3:0], [7:4]
in[7:0]
[3:0]
[7:4]
bus merge
[3:0], [7:4] → [7:0]
[3:0]
[7:4]
out[7:0]
concat { }
{hi, lo}
hi
lo[7:0]
out[8:0]
bit select
in[n]
in[7:0]
in[n]
1'b0
const
0
1'b1
const
1
i_cin
i_a[7:0]
o_cout
o_sum[7:0]
입력 포트 (Top의 input)
출력 포트 (Top의 output)
Basys3 보드
SW0 ~ SW7
V17 … W13
sw[7:0]
SW8 ~ SW15
V2 … R2
sw[15:8]
BTN
U18 C / W19 L / T17 R
btn
LED
LD0 … LD15
led[15:0]
7-Segment (FND)
com : U2 U4 V4 W4
com[3:0]
data[7:0]

## Slide 5
EXAMPLE
top_adder_fnd_8bit 연결
블록을 끌어 보면 선이 따라옴. 같은 방법으로 새 Top 구성
top_adder_fnd_8bit
i_a[7:0]
i_b[7:0]
i_sel[1:0]
1'b0
const
0
full_adder_8bit
U_ADD
i_a[7:0]
i_b[7:0]
i_cin
o_sum[7:0]
o_cout
concat { }
{hi, lo}
lo[7:0]
hi
out[8:0]
digit_splitter
U_SPLIT #(9)
i_data[8:0]
o_digit_1[3:0]
o_digit_10[3:0]
o_digit_100[3:0]
o_digit_1000[3:0]
mux_4x1
U_MUX #(4)
i_d0[3:0]
i_d1[3:0]
i_d2[3:0]
i_d3[3:0]
i_sel[1:0]
o_data[3:0]
decoder_2x4
U_DEC
i_sel[1:0]
o_dec_n[3:0]
fnd_decoder
U_FND_DEC
i_hex[3:0]
o_fnd_data[7:0]
o_fnd_data[7:0]
o_fnd_com[3:0]
o_cout

## Slide 6
EXAMPLE
top_adder_fnd_Clk
블록을 끌어 보면 선이 따라옴. 같은 방법으로 새 Top 구성
top_adder_fnd_8bit
i_a[7:0]
i_b[7:0]
full_adder_8bit
U_ADD
i_a[7:0]
i_b[7:0]
i_cin
o_sum[7:0]
o_cout
concat { }
{hi, lo}
lo[7:0]
hi
out[8:0]
digit_splitter
U_SPLIT #(9)
i_data[8:0]
o_digit_1[3:0]
o_digit_10[3:0]
o_digit_100[3:0]
o_digit_1000[3:0]
fnd_decoder
U_FND_DEC
i_hex[3:0]
o_fnd_data[7:0]
o_fnd_data[7:0]
o_fnd_com[3:0]
o_cout
i_clk
i_reset_n
i_cin
Fnd_Controller
i_clk
i_reset_n
i_digit_1[3:0]
i_digit_10[3:0]
i_digit_100[3:0]
i_digit_1000[3:0]
o_hex[3:0]
o_fnd_com[3:0]

## Slide 7
EXAMPLE
top_adder_fnd_Clk_v2
블록을 끌어 보면 선이 따라옴. 같은 방법으로 새 Top 구성
top_adder_fnd_8bit
i_a[7:0]
i_b[7:0]
full_adder_8bit
U_ADD
i_a[7:0]
i_b[7:0]
i_cin
o_sum[7:0]
o_cout
concat { }
{hi, lo}
lo[7:0]
hi
out[8:0]
digit_splitter
U_SPLIT #(9)
i_data[8:0]
o_digit_1[3:0]
o_digit_10[3:0]
o_digit_100[3:0]
o_digit_1000[3:0]
fnd_decoder
U_FND_DEC
i_hex[3:0]
o_fnd_data[7:0]
o_fnd_data[7:0]
o_fnd_com[3:0]
o_cout
i_clk
i_reset_n
i_cin
Fnd_Controller
i_clk_100Hz
i_reset_n
i_digit_1[3:0]
i_digit_10[3:0]
i_digit_100[3:0]
i_digit_1000[3:0]
o_hex[3:0]
o_fnd_com[3:0]
clock_div
i_clk
o_clk_100Hz

## Slide 8
WORKSPACE
Top 모듈 작업판
이 슬라이드를 복제(Ctrl+D)해서 새 Top을 구성
top_module_name