## Slide 1
VERILOG · HOMEWORK
FSM 기반 Control 설계
D-FF 구조부터 STOP · RUN · CLEAR FSM까지
D-FF · Setup / Hold · CDC · Glitch · Moore vs Mealy
Homework-1 (S0 ~ S4) · Homework-2 (FSM_RUN_STOP)
정안성 · 2026. 10. 08

## Slide 2
FSM 기반 Control 설계
목차
00
정안성 · FSM Control 설계
2 / 61
개념 정리
01
D-FF 구조
SR Latch → Gated D Latch → Master-Slave
p.3 – 5
02
Setup · Hold
정의 · 발생 원인 · Slack · Synchronizer
p.6 – 9
03
CDC
정의 · 문제 유형 · Single-bit · Multi-bit
p.10 – 14
04
Glitch
발생 원인 · FF 필요 여부
p.15 – 16
05
Moore vs Mealy
출력 결정 방식 · 응답 시점 비교
p.17 – 18
설계 · 검증
06
Homework-1 · FSM_S3
State Diagram · TB · 시뮬레이션 · Latch · 보드
p.19 – 35
07
Homework-2 설계
State Diagram · Block Diagram · 코드 연결 · RTL
p.36 – 42
08
Homework-2 검증
기존 TB · 시나리오 3종 파형
p.43 – 46
09
검증 방법론 평가
평가표 · 결함 주입 7종
p.47 – 48
10
새 TB 제안
Golden Model · 채점 항목 C1 ~ C4 · 실행 결과
p.49 – 60
11
결론
설계 · 검증 정리
p.61

## Slide 3
01 · D-FF 구조 · SR Latch
SR Latch Oscillates When S and R Release Together
01
정안성 · FSM Control 설계
NOR SR Latch
NOR
NOR
R
S
Q
Q̄
Q · Q̄가 서로의 입력으로 되돌아감 → 값 유지
Truth Table
R | S | Q | Q̄ | 동작
0 | 0 | Q | Q̄ | HOLD
0 | 1 | 1 | 0 | SET
1 | 0 | 0 | 1 | RESET
1 | 1 | 0 | 0 | 금지 (Q = Q̄)
R S = 11 → 00 동시 변경 시
R · S
Q
Q̄
두 NOR 동시 0 → 동시 1 → 동시 0 반복 = 발진
3 / 61

## Slide 4
01 · D-FF 구조 · D Latch → Gated D Latch
Enable Gate Restores Memory to the D Latch
01
정안성 · FSM Control 설계
#3 D Latch
S = D, R = D̄ → R S = 11 입력 불가
SR Latch
D
S
R
Q
D | S R | Q
0 | 0 1 | 0
1 | 1 0 | 1
HOLD 입력 (00) 없음 → Q = D 항상 따라감
→ 메모리 기능 상실
#4 Gated D Latch
S · R 앞에 AND + EN 추가
AND
AND
SR Latch
D
EN
D̄
Q
EN | D | Q
0 | x | HOLD
1 | 4 / 61 | = D
EN = 0 → S = R = 0 → HOLD 복구
EN = 1 동안 D 변화 전부 통과 (level 동작)
4 / 61

## Slide 5
01 · D-FF 구조 · Master-Slave
Two Gated Latches Capture D at the Rising Edge
01
정안성 · FSM Control 설계
D
Master
Gated D Latch
EN = clk̄
Q'
Slave
Gated D Latch
EN = clk
Q
clk
inverter
clk
D
Q' (Master)
Q (Slave)
clk = 1 → Master HOLD
clk = 0 → Master 투명
상승 엣지 순간의 D만 Q로 전달
5 / 61

## Slide 6
02 · Setup · Hold · 정의
D Must Stay Still Around the Clock Edge
02
정안성 · FSM Control 설계
clk
D
t_setup
t_hold
D 변경 금지 구간
Setup Time
상승 엣지 이전 D 유지 시간
Hold Time
상승 엣지 이후 D 유지 시간
위반 시
Master Latch 출력 0 / 1 미결정 = Metastability
6 / 61

## Slide 7
02 · Setup · Hold · Setup 원인
Setup Time Lets the Master Settle Before It Closes
02
정안성 · FSM Control 설계
D
Master
Gated D Latch
EN = clk̄
Q'
Slave
Gated D Latch
EN = clk
Q
clk
inverter
clk
D
Q'
Master 내부 전파
t_setup 이상 확보
D → Master gate → feedback loop 안정까지 delay 존재
상승 엣지 = Master EN 차단 시점
차단 전 loop 미안정 → Q' 중간 전압 고정
Setup Time ≥ Master 내부 전파 delay
7 / 61

## Slide 8
02 · Setup · Hold · Hold 원인
Hold Time Covers the Late Closing of the Master
02
정안성 · FSM Control 설계
D
Master
Gated D Latch
EN = clk̄
Q'
Slave
Gated D Latch
EN = clk
Q
clk
inverter
clk
clk̄
D
inverter delay
← Master 아직 열림 → D 유입
Master EN = clk̄ → inverter 통과
clk 상승 후 inverter delay 동안 Master 열림 유지
이 구간 D 변경 → 새 값이 Q'로 유입
Hold Time ≥ clk̄ 지연 − D 경로 delay
ideal (delay 0) 조건일 경우 Hold = 0
8 / 61

## Slide 9
02 · Setup · Hold · 해결
Slack Sets the Clock Limit, Synchronizer Guards Async Inputs
02
정안성 · FSM Control 설계
Setup 조건
T_clk ≥ T_cq + T_comb(max) + T_setup
Slack (margin) = T_clk − (T_cq + T_comb + T_setup)
Negative Slack → 조합 경로 분할 (pipeline) 또는 클럭 감소
Hold 조건
T_cq + T_comb(min) ≥ T_hold
클럭 주파수와 무관
Hold 위반 → 짧은 경로에 delay 추가
비동기 입력
스위치 · 외부 신호 = 클럭과 무관한 변화
Setup · Hold 위반 피할 수 없음
2-FF Synchronizer로 metastability 확률 감소
9 / 61

## Slide 10
03 · CDC · 정의
CDC Path Has No Guaranteed Setup and Hold Margin
03
정안성 · FSM Control 설계
10 / 61
clk_A 도메인
clk_B 도메인
FF_A
FF_B
data_a
q_b
clk_A
clk_B
CDC
clk_A
data_a
clk_B
q_b
미결정
setup · hold window
clk_B setup · hold window
metastable 구간
정의
CDC (Clock Domain Crossing) = 서로 다른 클럭으로 동작하는 FF 사이의 신호 전달
송신 FF = clk_A, 수신 FF = clk_B
발생 원인
clk_A · clk_B 위상 관계 고정 불가 (비동기 · 주파수 상이)
data_a 변경 시점이 clk_B setup · hold window와 겹칠 확률 항상 존재
치명적인 이유
비동기 클럭 간 경로 → STA로 Setup · Hold 보장 불가
metastable 값 → fan-out 로직마다 0 / 1 다르게 해석
RTL 시뮬레이션에 metastability 없음 → 보드에서만 간헐적 오동작

## Slide 11
03 · CDC · 문제 유형
CDC Fails as Metastability, Data Loss or Incoherence
03
정안성 · FSM Control 설계
11 / 61
① Metastability
Single-bit · 모든 CDC 경로
clk_B
d
q
미결정
d 변경 = clk_B setup · hold window 안
q 출력이 일정 시간 0 / 1 미결정 후 임의 값 확정
해결 → 2-FF Synchronizer
② Data Loss
Single-bit pulse · fast → slow
clk_A
pulse_a
clk_B
q_b
미검출
pulse 폭 < clk_B 주기
clk_B 엣지 사이에서 pulse 소멸 → event 소실
해결 → Toggle Synchronizer · Handshake
③ Incoherence
Multi-bit bus
clk_B
d_a
q_b
011
100
011
111
100
bit별 metastability 해소 결과 상이
1 cycle 동안 존재하지 않는 값 수신 (011 → 111 → 100)
해결 → Gray Code · Handshake · Async FIFO

## Slide 12
03 · CDC · Single-bit · Level
Single-Bit Level Signals Cross Through a 2-FF Synchronizer
03
정안성 · FSM Control 설계
12 / 61
clk_A 도메인
clk_B 도메인
CDC
FF_A
2-FF Synchronizer · ASYNC_REG
FF1
FF2
d_a
q1
metastable 가능
q2
(안정)
clk_B 로직
clk_A
clk_B
동작 파형
clk_B
d_a
q1
q2
미결정
안정화 시간 = clk_B 1 cycle
사용 조건
source = FF 출력 직결, 조합 로직 금지 (Glitch 동기화 방지)
d_a 유지 ≥ clk_B 1.5 cycle
FF1 · FF2 인접 배치 (ASYNC_REG) → 안정화 시간 확보
latency 2 cycle, 고속 clk_B → 3-FF로 MTBF 증가

## Slide 13
03 · CDC · Single-bit · Pulse
Short Pulses Cross as a Toggle, Then Edge Detect Restores Them
03
정안성 · FSM Control 설계
13 / 61
clk_A 도메인
clk_B 도메인
CDC
pulse_a
XOR
FF_T
tgl_a
clk_A
FF1
FF2
FF3
q2
q3
XOR
pulse_b
clk_B
clk_A
pulse_a
tgl_a
clk_B
q2
q3
pulse_b
동작 · 조건
pulse → toggle level 변환, level만 2-FF 동기화
q2 ^ q3 edge detect → clk_B 1 cycle pulse 복원
pulse 간격 ≥ clk_B 3 cycle (이전 toggle 동기화 완료 필요)
짧은 간격 연속 event → Handshake · Async FIFO

## Slide 14
03 · CDC · Multi-bit
Multi-Bit Data Crosses via Gray Code, Handshake or Async FIFO
03
정안성 · FSM Control 설계
14 / 61
① Gray Code
② Handshake
③ Async FIFO
값
Binary
Gray
3
011
010
4
100
110
변경 bit
3
1
counter
bin2gray
2-FF × N
gray2bin
연속 값 사이 1 bit만 변경
동기화 오차 = 이전 값 또는 새 값만 발생
조건: +1 · −1씩 변하는 counter · pointer
송신
clk_A
수신
clk_B
data[N] 고정
2-FF
req
2-FF
ack
data 고정 → req 1 bit만 동기화
req 확인 시점 data 안정 → 수신 측 직접 캡처
ack 회신 후 다음 data
data bus 동기화 없음, word당 수 cycle 소요
write
clk_A
Dual-port
RAM
read
clk_B
2-FF
wptr · Gray
2-FF
rptr · Gray
data = dual-clock RAM 저장, 동기화 없음
pointer만 Gray 변환 후 2-FF 동기화
empty = 수신 측 판정, full = 송신 측 판정
연속 data stream 전달

## Slide 15
04 · Glitch · 발생 원인
Unequal Path Delays Create a Glitch
04
정안성 · FSM Control 설계
B : 1 → 0, A = 0, C = 1
Short Path (n2): B 직접 → AND → 빠르게 0
Critical Path (n1): B → inverter → AND → 늦게 1
n1 · n2 둘 다 0인 구간 발생 → Y = 1 → 0 → 1
Glitch 폭 = 두 경로 delay 차이
발생 위치
조합회로 출력 (입력 간 도착 시간 차이)
FF 출력 = 클럭 엣지에서만 변경 → Glitch 없음
15 / 61

## Slide 16
04 · Glitch · FF 필요 여부
Register Outputs Only Where Glitches Matter
04
정안성 · FSM Control 설계
Combinational vs Sequential Output
항목 | CL 출력 | SL 출력
Glitch | 통과 | 제거
응답 | 전파 delay만 | +1 cycle 지연
면적 · Cost | FF 없음 | FF 수 증가
전력 · 발열 | 클럭 부하 없음 | FF 클럭 toggle 전력 증가
Timing | Critical Path 길어짐 | 경로 분할 → 안정
FF 필요
clock · enable · async reset으로 쓰는 신호
다른 클럭 도메인 · 외부 칩 입력
Critical Path 분할 필요 구간
FF 불필요
같은 클럭 FF가 엣지에서만 읽는 내부 신호
다음 엣지 Setup 전 안정 → Glitch 무관
LED처럼 ns 단위 Glitch가 의미 없는 출력
16 / 61

## Slide 17
05 · Moore vs Mealy · 개념
Moore Output Depends on State Only
05
정안성 · FSM Control 설계
Moore
input
Next-State
Logic
State
Register
Output
Logic
output
output = f(state)
Mealy
input
Next-State
Logic
State
Register
Output
Logic
output
input → output 직결
output = f(state, input)
항목 | Moore | Mealy
출력 결정 | 현재 state만 | 현재 state + 현재 input
출력 변경 시점 | 클럭 엣지 이후 (state 변경 시) | input 변경 즉시 (같은 cycle)
응답 지연 | 1 clock | 0 clock
input Glitch · bounce | 출력에 전달 안 됨 | 출력에 그대로 전달
필요 상태 수 | 같은 기능 기준 많거나 같음 | 적거나 같음
Timing path | register → output | input → output 조합 경로 추가
17 / 61

## Slide 18
05 · Moore vs Mealy · 개념
Mealy Reacts Instantly, Moore Waits One Clock
05
정안성 · FSM Control 설계
clk
i_sw
state
Moore 출력
Mealy 출력
STOP
RUN
STOP
← bounce 그대로 통과
← 스위치 bounce
← 엣지에서만 변경
1 clock 늦음
응답 차이 = 1 clock 이내
Moore
클럭 엣지에서만 출력 변경, 엣지 사이 input 변화 무시
대가: input 대비 최대 1 clock 지연
Mealy
input 변경 즉시 출력 반영, 지연 없음
대가: input의 Glitch · bounce가 출력까지 전달
18 / 61

## Slide 19
06 · Homework-1 · FSM_S3
Five States Step the LEDs by Switch Code
06
정안성 · FSM Control 설계
S0
S1
S2
S3
S4
01
10
11
00
01
10
00
i_reset
LED : o_led[2] [1] [0]
HOLD 조건
State | HOLD | o_led
S0 | ≠ 01 | 000
S1 | ≠ 10 | 001
S2 | ≠ 11 | 010
S3 | 11 | 100
S4 | ≠ 00 | 111
19 / 61

## Slide 20
06 · Homework-1 · Block Diagram
LED Decode Reads Only the State Register
06
정안성 · FSM Control 설계
FSM_S3
i_sw[1:0]
i_clk
i_reset
o_led[2:0]
Next-State Logic
Combinational
i_sw
state
n_state
state_reg
Sequential
D
C
CLR
Q
Output Decode
Combinational
state
o_led
n_state
state
Combinational
Sequential
20 / 61

## Slide 21
06 · Homework-1 · 시뮬레이션 · TB 구조
TB Compares o_led with a Golden Model Every Cycle
06
정안성 · FSM Control 설계
21 / 61
① Driver
$random · async_reset
DUT
FSM_S3
③ Checker
negedge 비교
④ Report
Arc 표 · PASS
② Golden Model
n_state · g_code
i_sw
o_led
i_clk · i_reset · i_sw
기대 o_led
① Driver
negedge + 1 ns에 i_sw 인가
$random 하위 2 bit → 00 · 01 · 10 · 11
시작 시 async_reset 1회 → S0
② Golden Model
TB 전용 integer state
n_state function = 다음 state
g_code function = 기대 o_led
DUT와 같은 posedge · async reset으로 갱신
③ Checker
매 negedge, i_reset = 0 구간만 비교
o_led !== g_code(state) → err_c1 + 1
시각 · sw · 기대값 · 실제값 출력
④ Report
cycle 10000 도달 시 종료
Arc coverage 표 (state × i_sw)
err_c1 = 0 → PASS 출력

## Slide 22
06 · Homework-1 · 시뮬레이션 · Golden Model
Golden Model Keeps Its Own State and Output Table
06
정안성 · FSM Control 설계
22 / 61
DUT vs Golden Model
항목
DUT · FSM_S3
Golden · tb_FSM_S3
state 변수
state_t enum
integer state
state 번호
enum S0 ~ S4
localparam S0 ~ S4 = 0 ~ 4
Next-State
always @(*) · case + if-else
function n_state · 삼항 연산
미사용 code
default → n_state = state
default → S0
출력
always @(*) · case → o_led
function g_code(state)
갱신 시점
posedge i_clk · posedge i_reset
동일 엣지 · 동일 reset
분리 구조
i_clk · i_reset · i_sw
DUT
state (enum)
Golden
state (integer)
✕
내부 state 미참조
o_led
g_code
!==
err_c1 + 1

## Slide 23
06 · Homework-1 · 시뮬레이션 · Driver Timing
Driver Changes i_sw 1 ns After Each Negedge
06
정안성 · FSM Control 설계
23 / 61
i_clk
i_reset
i_sw
driver
state
Golden
o_led
DUT
negedge + 1 ns · reset = 0
posedge · state 갱신
posedge · state 갱신
posedge · state 갱신
+1 ns · i_sw 인가
+1 ns · i_sw 인가
negedge · C1 비교
negedge · C1 비교
negedge · C1 비교
00
01
10
11
S0
S1
S2
000
001
010
✓
✓
✓
구동 시점
negedge + 1 ns · i_sw 인가
다음 posedge까지 4 ns 안정
입력값
$random 하위 2 bit · 매 cycle 새 값
시작 시 async_reset 1회 → S0
판정 시점
매 negedge · i_reset = 0 구간
C1 비교 후 i_sw 변경 → race 없음

## Slide 24
06 · Homework-1 · 시뮬레이션 · Coverage
Random Input Covers All 20 Arcs in 10,000 Cycles
06
정안성 · FSM Control 설계
24 / 61
커버리지 확보 방법
① $random → i_sw[1:0]
매 cycle 새 값 · 4가지 code
② posedge · cov[state][i_sw] + 1
현재 state × 입력 = arc 1회 기록
③ cycle 10000 도달까지 반복
종료 시 5 × 4 arc 표 출력
S4 도달 경로
S0
01
S1
10
S2
11
S3
10
S4
Arc Coverage (state × i_sw, 실행 횟수)
state
00
01
10
11
S0
499
490
489
514
S1
783
734
767
754
S2
770
793
724
767
S3
258
277
232
254
S4
232
236
220
207
Tcl Console · tb_FSM_S3

## Slide 25
06 · Homework-1 · 시뮬레이션 · S0 → S1
S0 Moves to S1 Only on 01
06
정안성 · FSM Control 설계
25 / 61
1
2
3
01
10
11
10
00
01
00
1
2
3
i_reset
S0
000
S1
001
S2
010
S3
100
S4
111

## Slide 26
06 · Homework-1 · 시뮬레이션 · S1 → S2
S1 Moves to S2 Only on 10
06
정안성 · FSM Control 설계
26 / 61
1
2
3
01
10
11
10
00
01
00
2
3
i_reset
1
S0
000
S1
001
S2
010
S3
100
S4
111

## Slide 27
06 · Homework-1 · 시뮬레이션 · S2 → S3
S2 Moves to S3 Only on 11
06
정안성 · FSM Control 설계
27 / 61
1
2
3
01
10
11
10
00
01
00
1
2
3
i_reset
S0
000
S1
001
S2
010
S3
100
S4
111

## Slide 28
06 · Homework-1 · 시뮬레이션 · S3 → S4
S3 Moves to S4 on 10
06
정안성 · FSM Control 설계
28 / 61
1
2
01
10
11
10
00
01
00
1
2
i_reset
S0
000
S1
001
S2
010
S3
100
S4
111

## Slide 29
06 · Homework-1 · 시뮬레이션 · S3 → S0
S3 Returns to S0 on 00
06
정안성 · FSM Control 설계
29 / 61
1
2
3
4
01
10
11
10
00
01
00
1
2
3
4
i_reset
S0
000
S1
001
S2
010
S3
100
S4
111

## Slide 30
06 · Homework-1 · 시뮬레이션 · S3 → S1
S3 Returns to S1 on 01
06
정안성 · FSM Control 설계
30 / 61
1
2
3
01
10
11
10
00
01
00
1
2
3
i_reset
S0
000
S1
001
S2
010
S3
100
S4
111

## Slide 31
06 · Homework-1 · 시뮬레이션 · S4 → S0
S4 Returns to S0 Only on 00
06
정안성 · FSM Control 설계
31 / 61
1
2
3
4
5
01
10
11
10
00
01
00
1
2
3
4
5
i_reset
S0
000
S1
001
S2
010
S3
100
S4
111

## Slide 32
06 · Homework-1 · Latch
Missing Default Leaves N_State Unassigned, Inferring a Latch
06
정안성 · FSM Control 설계
State[2:0] = 8가지 코드
000
S0
001
S1
010
S2
011
S3
100
S4
101
대입 없음
110
대입 없음
111
대입 없음
default 없음 → RTL_LATCH
결과
Case 문에서 default문을 명시하지 않을 경우 합성단계에서 Latch가 발생
32 / 61

## Slide 33
06 · Homework-1 · RTL Schematic
With Default, Only the State Register Stores
06
정안성 · FSM Control 설계
① Next-State Logic · RTL_MUX
② State_reg
③ o_led ROM
33 / 61

## Slide 34
06 · Homework-1 · Board I/O
SW1 · SW0 Drive i_sw, BTNC Resets, LD2 ~ LD0 Show o_led
06
정안성 · FSM Control 설계
34 / 61
i_reset
BTNC · U18
o_led[2:0]
LD2 · LD1 · LD0
i_sw[1:0]
SW1 · SW0
FSM_CON.xdc
Port
Dir
Pin
Board
i_clk
input
W5
100 MHz
i_reset
input
U18
BTNC
i_sw[0]
input
V17
SW0
i_sw[1]
input
V16
SW1
o_led[0]
output
U16
LD0
o_led[1]
output
E19
LD1
o_led[2]
output
U19
LD2

## Slide 35
06 · Homework-1 · Board
Board Test Photos
06
정안성 · FSM Control 설계
35 / 61
보드 동작 사진 자리 (10/12 첨부 예정)

## Slide 36
07 · Homework-2 설계 · State Diagram
STOP Is the Hub Between RUN and CLEAR
07
정안성 · FSM Control 설계
RUN
010
STOP
001
CLEAR
100
SW1 SW0 = 01 · 11
SW1 SW0 = 00 · 10
SW1 SW0 = 10
SW1 SW0 = 00 · 01
i_reset
HOLD 01 · 11
HOLD 00
HOLD 10 · 11
36 / 61

## Slide 37
07 · Homework-2 설계 · Block Diagram
Combinational Logic Wraps One State Register
07
정안성 · FSM Control 설계
FSM_RUN_STOP
i_sw[1:0]
i_clk
i_reset
o_sw[2:0]
Next-State Logic
Combinational
i_sw
state
n_state
state_reg
Sequential
D
C
CLR / PRE
Q
Output Decode
Combinational
state
o_sw
n_state
state
Combinational
Sequential
37 / 61

## Slide 38
07 · Homework-2 설계 · 코드 연결 · State Register
Enum and State Register Hold the Current State
07
정안성 · FSM Control 설계
typedef enum logic [2:0] {
clear = 3'd0, stop = 3'd1, run = 3'd2
} state_t;
state_t state, n_state;
always @(posedge i_clk or posedge i_reset) begin
if (i_reset) state <= stop;
else state <= n_state;
end
RUN
010
STOP
001
CLEAR
100
i_reset
01 · 11
00
10 · 11
i_reset → STOP (클럭 무관)
상승 엣지마다 state ← n_state
CLEAR = 0
STOP = 1
RUN = 2
38 / 61

## Slide 39
07 · Homework-2 설계 · 코드 연결 · STOP
STOP Branch Selects RUN or CLEAR
07
정안성 · FSM Control 설계
case (state)
stop : begin
case (i_sw)
2'b11 : n_state = run;
2'b01 : n_state = run;
2'b10 : n_state = clear;
default : n_state = stop;
endcase
o_sw = 3'b001;
end
RUN
010
STOP
001
CLEAR
100
i_reset
01 · 11
00
10 · 11
39 / 61
SW1 SW0 = 01 · 11
SW1 SW0 = 10

## Slide 40
07 · Homework-2 설계 · 코드 연결 · RUN · CLEAR
RUN and CLEAR Branches Return to STOP
07
정안성 · FSM Control 설계
clear : begin
if (!i_sw[1]) n_state = stop;
else n_state = clear;
o_sw = 3'b100;
end
run : begin
if (!i_sw[0]) n_state = stop;
else n_state = run;
o_sw = 3'b010;
end
RUN
010
STOP
001
CLEAR
100
i_reset
01 · 11
00
10 · 11
40 / 61
SW1 SW0 = 00 · 10
SW1 SW0 = 00 · 01

## Slide 41
07 · Homework-2 설계 · 코드 연결 · default
Default Branch Covers Unused Codes, No Latch
07
정안성 · FSM Control 설계
default : begin
n_state = stop;
o_sw = 3'b001;
end
endcase
state[2:0] 코드
000
CLEAR
001
STOP
010
RUN
011
→ STOP
100
→ STOP
101
→ STOP
110
→ STOP
111
→ STOP
미사용 코드 5개 → default → STOP 복귀
모든 branch에서 n_state · o_sw 대입 → Latch 없음
41 / 61

## Slide 42
07 · Homework-2 설계 · RTL Schematic
Schematic Shows Output Decoded from State Only
07
정안성 · FSM Control 설계
①
②
③
① Next-State Logic
RTL_MUX × 4
i_sw · state → n_state
② State Register
RTL_REG_ASYNC
CLR · PRE = reset 시 001 (STOP) 로드
③ Output Decode
RTL_ROM
입력 A[2:0] = state만 연결, i_sw 연결 없음
42 / 61

## Slide 43
08 · Homework-2 검증 · 기존 TB
Existing TB Walks Three Start States
08
정안성 · FSM Control 설계
tb_FSM_RUN_STOP 구성
i_sw 변경 = negedge 시점 → 상승 엣지에서 input 안정
set_sw: 한 값을 2 clock 유지 (RUN → STOP → CLEAR 최장 경로 2 천이 대응)
phase 변수 k + reset으로 시작 state 구분, 판정 = 파형 육안 확인
k = 0
STOP 시작
i_sw : 00 → 00 · 01 · 10 · 11
STOP
→ RUN
→ STOP
→ CLEAR
→ CLEAR
k = 1
CLEAR 시작
i_sw : 10 → 00 · 01 · 10 · 11
CLEAR
→ STOP
→ RUN
→ STOP
→ CLEAR
k = 2
RUN 시작
i_sw : 01 → 00 · 01 · 10 · 11
RUN
→ STOP
→ RUN
→ STOP
→ CLEAR
기존 TB가 지나간 arc (state × i_sw, 실측)
state | 00 | 01 | 10 | 11
STOP | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ 미검증
RUN | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ 미검증
CLEAR | ✓ | ✗ 미검증 | ✓ | ✓
arc 9 / 12
STOP + 11 (SW0 우선 규칙) 미검증
기대값 · 자동 판정 없음
43 / 61

## Slide 44
08 · Homework-2 검증 · 시나리오 1 · STOP 시작
Scenario 1 Waveform Follows the Same Path
08
정안성 · FSM Control 설계
1
2
3
4
5
RUN
010
STOP
001
CLEAR
100
2
3
4
i_reset
01 · 11
00
1
10 · 11
5
44 / 61

## Slide 45
08 · Homework-2 검증 · 시나리오 2 · CLEAR 시작
Scenario 2 Waveform Follows the Same Path
08
정안성 · FSM Control 설계
1
2
3
4
5
6
7
RUN
010
STOP
001
CLEAR
100
4
5
2
6
3
i_reset
1
01 · 11
00
10 · 11
7
45 / 61

## Slide 46
08 · Homework-2 검증 · 시나리오 3 · RUN 시작
Scenario 3 Waveform Follows the Same Path
08
정안성 · FSM Control 설계
1
2
3
4
5
6
7
RUN
010
STOP
001
CLEAR
100
2
4
3
5
6
i_reset
1
01 · 11
00
10 · 11
7
46 / 61

## Slide 47
09 · 검증 방법론 평가
Existing TB Scores 21 / 40
09
정안성 · FSM Control 설계
평가 항목 | 점수 | 근거
입력 커버리지 | 47 / 61 | arc 9 / 12, STOP + 11 · RUN + 11 · CLEAR + 01 미검증
기대값 독립성 | 47 / 61 | 기대값 없음, 정답 기준 = 작성자 머릿속 State Diagram
관측 지점 | 47 / 61 | 출력 포트 o_sw 파형 관측, 내부 state도 함께 표시
판정 타이밍 | 47 / 61 | negedge input 변경 → 상승 엣지 시점 input 안정
자동 판정 · 리포트 | 47 / 61 | err 카운트 · PASS/FAIL 없음, phase 번호 출력만
Reset 검증 | 47 / 61 | phase 사이 reset 사용, 비동기 동작 (엣지 없는 시점) 미확인
보드 Top 일치 | 47 / 61 | DUT = 보드에 올린 FSM 모듈 그대로
문서화 · 재현성 | 47 / 61 | task · phase 구조와 주석 명확, SV 컴파일 시 k 선언 순서 오류
종합
47 / 61
등급 C
stimulus 설계는 양호, 판정이 전부 사람 몫
결함 7종 중 3종은 원본과 파형 동일 → 육안으로도 검출 불가 (p.48)
보완 방향: Golden model + 자동 비교 + arc 커버리지 (p.49)
47 / 61

## Slide 48
09 · 검증 방법론 평가 · 결함 주입
Three of Seven Faults Leave Identical Waveforms
09
정안성 · FSM Control 설계
# | 결함 (증상) | 실제 버그 유형 | 기존 TB (파형 차이) | 새 TB (error 수)
F1 | STOP + 11 → CLEAR로 감 | 우선순위 뒤바뀜 | ✗ 파형 동일 | ✓ 78
F2 | RUN 탈출 조건이 SW1 기준 | 비트 인덱스 오타 | △ 7 cycle 차이 | ✓ 86
F3 | CLEAR에서 LED1 점등 (010) | 출력 코드 오류 | △ 10 cycle 차이 | ✓ 79
F4 | reset 후 CLEAR로 시작 | reset 값 오류 | △ 4 cycle 차이 | ✓ 37
F5 | CLEAR + 01 → RUN 직행 | 천이 추가 (STOP 생략) | ✗ 파형 동일 | ✓ 17
F6 | o_sw가 n_state 기준 (Mealy화) | 출력이 input 즉시 반영 | △ 3 cycle 차이 | ✓ 266
F7 | reset이 클럭 엣지까지 대기 | 동기 reset으로 작성 | ✗ 파형 동일 | ✓ 18
원본 | FSM_RUN_STOP | - | - | PASS · 0
✗ 파형 동일
기존 TB stimulus로는 원본과 출력이 같음 → 육안 검출 불가
△ 파형 차이
차이는 존재, 기대값 없이 사람이 찾아야 검출
✓ 자동 검출
error 카운트 + FAIL 리포트
48 / 61

## Slide 49
10 · 새 TB 제안 · tb_FSM_RUN_STOP_v2
New TB Compares Output Pins Against Spec Table
10
정안성 · FSM Control 설계
① Driver
directed 12 arc + random
DUT
FSM_RUN_STOP
o_sw
② Monitor
o_sw → state 이름 역변환
④ Checker
C1 · C2 · C3 · C4
⑤ Report
PASS / FAIL
③ Golden Model
Switch Action Table
i_sw · i_reset
기대 o_sw
① Driver
reset → 목표 state 이동 → sw 인가, 3 state × 4 sw = 12 arc 전수
이후 random 300 cycle + 임의 시점 async reset
② Monitor
출력 포트 o_sw만 관측, 내부 state 미사용
001 · 010 · 100 → STOP · RUN · CLEAR 역변환
③ Golden Model
DUT 코드 재사용 없이 표 기준으로 별도 작성
DUT와 같은 엣지 · 같은 reset으로 기대 state 갱신
④⑤ Checker · Report
C1 ~ C4 위반 시 error 카운트 + 시각 · 기대값 · 실제값 출력
arc 커버리지 표 + PASS / FAIL 요약
49 / 61

## Slide 50
10 · 새 TB 제안 · 채점 항목 · C1
1 o_sw == golden value ?
10
정안성 · FSM Control 설계
50 / 61
i_clk
i_sw
drive
Golden
g_code(g_state)
o_sw
원본 RTL
o_sw
F1 (STOP + 11 → CLEAR)
posedge · state 갱신
posedge · state 갱신
+1 ns · sw 인가
negedge · C1 비교
negedge · C1 비교
negedge · C1 비교
00
11
STOP 001
RUN 010
STOP 001
RUN 010
STOP 001
CLEAR 100
✓
✓
✓
✗
✓
✗
판정 시점
매 negedge (posedge 갱신 5 ns 뒤)
i_reset = 0 구간만 판정
PASS 조건
o_sw === g_code(g_state)
DUT 외부의 기댓값과 비교하여 결과가 다르면 err_cnt1 ↑
잡는 결함
F1 우선순위 · F2 비트 오타 · F3 출력 코드
F4 reset 값 · F5 STOP 생략

## Slide 51
10 · 새 TB 제안 · 채점 항목 · C2
2 o_sw == o_before ( inner clock range)
10
정안성 · FSM Control 설계
51 / 61
i_clk
i_sw
drive(01)
o_before
변경 직전 o_sw
o_sw
원본 RTL (Moore)
클럭 엣지 없는 구간 → o_sw 불변이어야 함
negedge · C1 비교
+1 ns · o_before 저장 , i_sw 인가
+3 ns 비교
posedge · state 갱신
00
01
STOP 001
STOP 001
RUN 010
✓
판정 시점
negedge + 3 ns (sw 인가 2 ns 뒤)
다음 posedge 이전
PASS 조건
o_sw === o_before
입력만 바뀐 구간에서 출력이 불변하는지 검토
잡는 결함
F6 Mealy화 (o_sw = n_state 기준)
input → output 조합 경로

## Slide 52
10 · 새 TB 제안 · 채점 항목 · C3
3 Pose edge 이후 Stop state로 넘어가는지 확인
10
정안성 · FSM Control 설계
52 / 61
i_clk
i_reset
async_reset
o_sw
원본 RTL (async)
o_sw
F4 (reset → CLEAR)
o_sw
F7 (동기 reset)
posedge
+2 ns · reset = 1
+3 ns · C3 비교
negedge · C1 생략
reset = 0
posedge
RUN 010
STOP 001
RUN 010
RUN 010
CLEAR 100
STOP 001
RUN 010
✓
✗
✗
판정 시점
posedge + 3 ns (reset 인가 1 ns 뒤)
reset 구간 = posedge + 2 ~ 6 ns, posedge 없음
PASS 조건
o_sw === 3'b001 (STOP)
클럭 엣지 없이 즉시 STOP
잡는 결함
F4 reset 값 오류 (CLEAR 100)
F7 동기 reset (posedge 없음 → reset 미반영)

## Slide 53
10 · 새 TB 제안 · 채점 항목 · C4
4 Logs Each Arc at the Posedge and Requires 12 of 12
10
정안성 · FSM Control 설계
53 / 61
i_clk
i_sw
arc(RUN, 10)
g_state
Golden
cov
기록 arc
posedge
posedge
posedge
00
01
10
STOP 001
RUN 010
STOP 001
CLEAR
STOP × 01 +1
RUN × 10 +1
STOP × 10 +1
posedge 직전 값으로 기록 · cov[g_state][i_sw] + 1
Arc Coverage (state × i_sw)
state
00
01
10
11
STOP
0
+1
+1
0
RUN
0
0
+1
0
CLEAR
0
0
0
0
종료 시 0인 칸 존재 → FAIL
arc(RUN, 10) 1회 = 3칸 기록
기록 · 판정 시점
매 posedge 기록
시뮬레이션 종료 시 12칸 집계
PASS 조건
12칸 모두 1회 이상 실행
hit == 12
검사 대상
DUT가 아닌 TB stimulus
미실행 arc = 검증 누락

## Slide 54
10 · 새 TB 제안 · 코드 연결 · Golden Model
Golden Model Rewrites the Spec Table, Not the RTL
10
정안성 · FSM Control 설계
54 / 61
localparam G_STOP = 0, G_RUN = 1, G_CLEAR = 2;
①
function integer g_next(input integer st, input [1:0] sw);
begin
case (st)
G_STOP : g_next = (sw[0]) ? G_RUN : (sw[1]) ? G_CLEAR : G_STOP;
②
G_RUN : g_next = (sw[0]) ? G_RUN : G_STOP;
③
G_CLEAR: g_next = (sw[1]) ? G_CLEAR : G_STOP;
③
default: g_next = G_STOP;
endcase
end
endfunction
function [2:0] g_code(input integer st);
begin
case (st)
G_STOP : g_code = 3'b001;
④
G_RUN : g_code = 3'b010;
④
G_CLEAR: g_code = 3'b100;
④
default: g_code = 3'bxxx;
endcase
end
endfunction
1
TB 전용 state 번호
STOP · RUN · CLEAR = 0 · 1 · 2
DUT enum (CLEAR = 0, STOP = 1, RUN = 2)과 별개
DUT 인코딩 실수 비복사
2
STOP: SW0 먼저 검사
삼항 연산 순서 = 우선순위 SW0 > SW1
sw = 11 → RUN 기대
F1 (STOP + 11 → CLEAR) 검출 근거
3
RUN · CLEAR: 탈출 비트 하나만 확인
RUN = SW0, CLEAR = SW1 기준
F2 (비트 인덱스 오타) · F5 (STOP 생략) 검출 근거
4
g_code = 기대 o_sw
state별 one-hot 코드 직접 기재
F3 (CLEAR 출력 코드 오류) 검출 근거

## Slide 55
10 · 새 TB 제안 · 코드 연결 · Golden 갱신 · C1
Golden Steps with the DUT, C1 Compares Half a Cycle Later
10
정안성 · FSM Control 설계
55 / 61
always @(posedge i_clk or posedge i_reset) begin
①
if (i_reset) g_state <= G_STOP;
①
else begin
cov[g_state][i_sw] = cov[g_state][i_sw] + 1;
②
g_state <= g_next(g_state, i_sw);
①
end
end
always @(negedge i_clk) begin
③
if (!i_reset) begin
cycles = cycles + 1;
if (o_sw !== g_code(g_state)) begin
④
err_c1 = err_c1 + 1;
if (err_c1 <= 10)
⑤
$display("[C1 FAIL] ...");
end
end
end
1
DUT와 같은 clock · async reset
기대 state를 DUT와 같은 엣지에서 갱신
reset 중 기대값 = STOP 고정
2
arc 실행 횟수 기록
현재 state × i_sw 칸 +1
C4 arc 커버리지 표의 원천 data
3
negedge 비교
posedge 갱신 후 반 cycle, o_sw 안정 구간
i_sw 변경 (negedge + 1 ns) 이전 판정
4
!== (4-state 비교)
X · Z까지 불일치 처리
!= 사용 시 X 비교 결과 = X → FAIL 누락
5
로그 10건 제한
출력만 제한, error 카운트는 계속 증가

## Slide 56
10 · 새 TB 제안 · 코드 연결 · drive · C2
Drive Task Applies the Switch and Runs the Moore Check
10
정안성 · FSM Control 설계
56 / 61
reg [2:0] o_before;
task drive(input [1:0] sw);
begin
@(negedge i_clk);
①
#1;
②
o_before = o_sw;
③
i_sw = sw;
③
#2;
④
if (o_sw !== o_before) begin
④
err_c2 = err_c2 + 1;
if (err_c2 <= 10)
$display("[C2 FAIL] ...");
end
end
endtask
1
negedge 대기
입력 변경 = 항상 negedge 이후
posedge 시점 i_sw 반 cycle 이상 안정
2
#1 지연
같은 negedge의 C1 비교 먼저 실행
C1 판정값과 i_sw 변경의 race 제거
3
변경 직전 출력 저장 → i_sw 인가
o_before = 입력 변경 전 o_sw
4
#2 후 o_sw 재확인 (C2)
클럭 엣지 없는 구간 → Moore 출력 불변
o_sw 변화 = input → output 조합 경로 (Mealy)
F6 (o_sw가 n_state 기준) 검출 근거
drive 1회 = 1 clock · 입력 인가 + C2 판정 동시 수행

## Slide 57
10 · 새 TB 제안 · 코드 연결 · async_reset · arc
Every Arc Test Starts from a Checked Async Reset
10
정안성 · FSM Control 설계
57 / 61
task async_reset;
begin
@(posedge i_clk); #2;
①
i_reset = 1; #1;
①
if (o_sw !== 3'b001) begin
②
err_c3 = err_c3 + 1;
$display("[C3 FAIL] ...");
end
@(negedge i_clk); #1;
③
i_reset = 0;
③
end
endtask
task arc(input integer st, input [1:0] sw);
begin
async_reset;
④
if (st == G_RUN) drive(2'b01);
④
if (st == G_CLEAR) drive(2'b10);
④
drive(sw);
⑤
drive(sw);
⑤
end
endtask
1
posedge + 2 ns에 reset 인가
다음 엣지까지 클럭 엣지 없는 구간
2
1 ns 뒤 o_sw = 001 확인 (C3)
async reset → 즉시 STOP
F7 (동기 reset) → 이전 값 유지 → FAIL
3
negedge + 1 ns에 reset 해제
해제 시점을 posedge와 분리 → race 제거
4
목표 state 이동
STOP: 이동 없음 · RUN: 01 · CLEAR: 10
reset 직후 출발 → 시작 state 확정
5
같은 sw 2회 인가
1회차: 목표 state × sw arc 실행
2회차: RUN + 10 → STOP → CLEAR 경로 포함

## Slide 58
10 · 새 TB 제안 · 코드 연결 · Stimulus · Report
Twelve Directed Arcs First, Then 300 Random Cycles
10
정안성 · FSM Control 설계
58 / 61
initial begin
i_clk = 0; i_reset = 1; i_sw = 2'b00; g_state = G_STOP;
err_c1 = 0; err_c2 = 0; err_c3 = 0; cycles = 0; seed = 1008;
①
...
#12 i_reset = 0;
$display("[MARK] %0d ns phase 1 : directed arcs", $time);
①
for (s = 0; s < 3; s = s + 1)
②
for (w = 0; w < 4; w = w + 1)
②
arc(s, w[1:0]);
②
$display("[MARK] %0d ns phase 2 : random 300 cycles", $time);
for (i = 0; i < 300; i = i + 1) begin
③
if (($random(seed) & 31) == 0) async_reset;
③
drive($random(seed));
③
end
...
if (err_c1 + err_c2 + err_c3 == 0 && hit == 12)
④
$display(" RESULT : PASS");
else
$display(" RESULT : FAIL (errors=%0d)", ...);
$finish;
end
1
seed = 1008 고정 · [MARK] 로그
매 실행 같은 random 순서 → FAIL 재현
[MARK] = 파형 캡처 위치 표시
2
Phase 1 · directed 12 arc
3 state × 4 sw 전수, arc task 호출
random 결과와 무관하게 C4 12 / 12 확보
3
Phase 2 · random 300 cycle
사람이 고르지 않은 입력 순서
& 31 == 0 → 1/32 확률 async reset
임의 state에서 C3 판정
4
PASS 조건
C1 · C2 · C3 error 0 + C4 arc 12 / 12
미달 시 FAIL + error 수 출력

## Slide 59
10 · 새 TB 제안 · TB 작성 순서
Five Steps Turn an FSM Spec into a Self-Checking TB
10
정안성 · FSM Control 설계
59 / 61
1
Spec 표 → Golden
v2 구현
g_next · g_code function
다른 FSM 적용
state × 입력 표를 function으로 작성
DUT 코드와 다른 형태 (삼항 · 표)
출력 코드 직접 기재
관련 Check
C1 기대값
2
Golden 갱신
v2 구현
always @(posedge i_clk or posedge i_reset)
다른 FSM 적용
DUT와 같은 clock · reset 조건
동기 reset DUT일 경우 동기 형태
arc 실행 횟수 기록
관련 Check
C1 기대 state · C4 표
3
Checker 시점
v2 구현
negedge · !== 비교
다른 FSM 적용
입력 · 출력 안정 구간에서 판정
출력 포트만 관측
X · Z까지 비교
관련 Check
C1
4
Driver task
v2 구현
drive · async_reset · arc
다른 FSM 적용
입력 인가 + 구조 검사 묶음
Moore 불변 · async reset 확인
1 call = 1 clock
관련 Check
C2 · C3
5
Stimulus · Report
v2 구현
12 arc → random 300 → 표
다른 FSM 적용
directed 전수 arc 먼저
random + 고정 seed
coverage 표 · error 수 · PASS/FAIL
관련 Check
C4 · PASS / FAIL

## Slide 60
10 · 새 TB 제안 · 실행 결과
New TB Passes with 12 / 12 Arc Coverage
10
정안성 · FSM Control 설계
Arc Coverage (state × i_sw, 실행 횟수)
state | 00 | 01 | 10 | 11
STOP | 43 | 41 | 41 | 33
RUN | 28 | 26 | 40 | 24
CLEAR | 22 | 13 | 17 | 27
Check 결과 · 원본 RTL
항목 | 결과
checked cycles | 333
C1 output mismatch | 0
C2 Mealy path | 0
C3 async reset | 0
C4 arc coverage | 60 / 61
PASS
원본 RTL · error 0
60 / 61

## Slide 61
11 · 결론
Moore FSMs Verified by Self-Checking TB
11
정안성 · FSM Control 설계
개념
D-FF = 반대 위상 Gated Latch 2개
Setup = Master 안정 시간, Hold = clk̄ 지연
CDC: single-bit = 2-FF, multi-bit = Gray · Handshake · FIFO
FF는 Glitch가 문제 되는 곳에만
출력 의미 · 입력 성질로 Moore / Mealy 선택
설계
Homework-1: default 추가로 Latch 제거
Homework-2: STOP 중심 3-state Moore
합성 결과 Output Decode 입력 = state만
검증
기존 TB: 육안 판정, arc 9 / 12
결함 3종 원본과 파형 동일
새 TB: Golden model · arc 전수 · 결함 7 / 7
61 / 61