## Slide 1
VERILOG · HOMEWORK
0101 Sequence Detector
and Button Debouncer
Mealy · Moore FSM / button_debouncer / FSM_RUN_STOP
정안성 · 2026.10.12

## Slide 2
00 · 목차
목차
요약 · 개념
설계 · 검증
00
Summary
Executive Summary
p.3
01
Debounce 개념
FPGA 버튼 회로 · Bounce · 해결 방법 · SIPO · Tick
p.4 – 10
02
Sampling · Filter
Sampling · |H(f)| · AND · Window
p.11 – 14
03
Homework-1 설계
Mealy · Moore State Diagram · 천이표
p.15 – 17
04
Homework-1 시뮬레이션
환경 · 패턴 검출 · 패턴 없음 · next logic
p.18 – 26
05
Homework-2 설계
Switch → Button · Block Diagram · FSM · Debouncer
p.27 – 32
06
Homework-2 시뮬레이션
Shift 동작 · 비동기 입력 · 최소 유지 시간
p.33 – 38
07
결론
설계 결과 · 고찰
p.39
2 / 39

## Slide 3
01 · Debounce 개념 · FPGA 버튼 회로
Push Button Pulls the FPGA Pin High Through a Contact
01
VCC
Push Button
R (series)
FPGA
i_btn pin
R (pull-down)
GND
Bounce
발생 지점
1
Push: 접점 연결 → pin = VCC → 1
2
Pop: 접점 분리 → pull-down → 0
3
Series R: pin 전류 제한
!
접점 = 금속 판 충돌
→ 붙었다 떨어짐 반복 (bounce)
4 / 39

## Slide 4
01 · Debounce 개념 · Bounce
Contact Bounce Repeats 0 / 1 at Push and Pop
01
Ideal
i_btn
Push
Pop
1
Push: 접점 충돌 후 반발 → 0 / 1 반복
2
Pop: 접점 분리 순간 진동 → 0 / 1 반복
Mechanical scattering noise: 금속 접점의 탄성으로 수 차례 붙었다 떨어지는 현상
5 / 39

## Slide 5
01 · Debounce 개념 · 치명적인 이유
One Press Becomes Several Rising Edges and Toggles
01
i_btn
1
2
3
4
FSM state
STOP
RUN
STOP
RUN
STOP
의도: STOP → RUN (1회)
결과: rising edge 4회 → 4회 toggle → STOP
FPGA는 매 clock 입력을 sampling → bounce pulse도 모두 edge로 인식
6 / 39

## Slide 6
01 · Debounce 개념 · 해결 방법
Three Ways to Debounce: RC Filter, Counter, Shift Register
01
RC + Schmitt trigger (회로)
RC: 빠른 변화 감쇠
Schmitt: hysteresis로 0 / 1 판정 고정
Counter 방식 (RTL)
입력 변화 시 count reset
N cycle 유지 시 값 인정
Shift register 방식 (RTL)
최근 N sample 저장
모두 1 → 인정 (AND)
S
R
C
counter
cnt == N ?
in
stable
FF
FF
FF
FF
AND
Homework 적용
7 / 39

## Slide 7
01 · Debounce 개념 · SIPO 판정
SIPO Checks the Last 8 Samples at Once
01
q_reg[7] → q_reg[0]
debounce
Bounce A
1
0
1
1
0
1
1
1
0
Bounce B
1
1
0
1
1
0
1
1
0
연속 8회 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
debounce = &q_reg (8-input AND)
2
Window = 8 × 10 ns = 80 ns
0이 하나라도 섞인 구간 (bounce) → debounce = 0
8 / 39

## Slide 8
01 · Debounce 개념 · Level vs Tick
Level Input Toggles Every Clock, a Tick Toggles Once
01
Level 입력 (debounce 직결)
clk
input
state
Tick 입력 (o_btn)
clk
input
state
STOP
R
S
R
S
R
STOP
STOP
RUN
매번 posedge toggle
1 cycle pulse → toggle 1회
9 / 39

## Slide 9
01 · Debounce 개념 · Tick 생성
o_btn = ~edge_reg & debounce Makes a One-cycle Tick
01
i_clk
debounce
edge_reg
o_btn
debounce 0 → 1
edge_reg 1 cycle 지연
1
누름 1회 = 이벤트 1회
2
누름 길이 무관
3
clk 동기 1 cycle pulse
FSM next-state logic의 천이 조건으로 그대로 사용
10 / 39
누름 -> push로 바꿀 것 길이 –> length

## Slide 10
02 · Sampling · Filter · 100 MHz Sampling
Sampling at 100 MHz Repeats the Spectrum Every 100 MHz
02
f
0
fs = 100 MHz
2fs = 200 MHz
fs/2 = 50 MHz
70 MHz
aliasing → 30 MHz
1
Sampling → spectrum이 fs 간격으로 반복
2
fs/2 초과 성분 → 저주파로 접힘
11 / 39

## Slide 11
02 · Sampling · Filter · |H(f)|
8-Sample Window Acts as a Low-pass Filter
02
0
12.5
25
37.5
50 MHz
1
0
|H(f)| = |sin(8πf/fs) / (8·sin(πf/fs))| (8-sample 평균 기준)
1
Window = 8 × 10 ns = 80 ns
2
첫 null = fs / 8 = 12.5 MHz
3
80 ns보다 빠른 변화 감쇠
12 / 39
10번 11번은
왜 100Mhz 로 샘플링 했을 때
저런 그래프가 나오는지 원리가 궁금한거야.
저 주파수 도메인이 어떻게 나왔는지

## Slide 12
02 · Sampling · Filter · AND Filter
AND Removes Pulses Shorter Than 8 Samples
02
3 sample
→ AND
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
제거 ✗
6 sample
→ AND
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
제거 ✗
10 sample
→ AND
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
통과 ✓
1
평균 filter
→ 크기만 감쇠
2
AND filter
→ 8 sample 미만 완전 제거
AND = min filter: 짧은 glitch는 크기와 무관하게 0
13 / 39

## Slide 13
03 · Homework-1 설계 · Mealy State Diagram
Mealy: 4 States Detect 0101, Output Depends on din_bit
03
edge label = din_bit / mealy_out
S0
init
S1
0
S2
01
S3
010
0 / 0
1 / 0
0 / 0
1 / 0
0 / 0
0 / 0
1 / 0
1 / 1 (검출)
15 / 39

## Slide 14
03 · Homework-1 설계 · Moore State Diagram
Moore: S4 Holds the Detection, Output Depends on State Only
03
edge label = din_bit
S0
out 0
S1
out 0
S2
out 0
S3
out 0
S4
out 1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
16 / 39

## Slide 15
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 시뮬레이션 환경
Both Machines Receive the Same Serial din_bit
04
bit4_driver
random 5~8
din_bit (serial)
seq_det_mealy
DUT_MEALY
seq_det_moore
DUT_MOORE
mealy_out
moore_out
1
clk 10 ns · rst 0~15 ns
2
bit4: 0101 · 0110 · 0111 · 1000
3
bit4를 LSB부터 1 bit씩 serial 인가
4
동일 stream → 두 machine 동시 비교
18 / 39

## Slide 16
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 입력 Timing
din_bit Changes at negedge + 1 ns, Sampled at posedge
04
clk
din_bit
din_bit 변경
posedge
4 ns
1
변경: negedge + 1 ns
2
sampling: posedge
posedge 기준 setup 여유 4 ns → 안정된 값 sampling
19 / 39

## Slide 17
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 패턴 검출 · Mealy
Mealy: Output Rises the Moment the Last 1 Arrives
04
1
2
3
221 ns
S1
① din 1
S2
② din 0
S3
③ din 1
S0
!
mealy_out = 1: S3에서 din_bit = 1 도착 즉시 (221 ns, posedge 225 ns 이전)
20 / 39

## Slide 18
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 패턴 검출 · Moore
Moore: Output Rises One Clock Later in S4
04
1
2
3
4
225~235 ns
S1
① din 1
S2
② din 0
S3
③ din 1
S4
④ din 1
S0
!
moore_out = 1: posedge 225 ns에 S4 진입 후 1 clock 유지
21 / 39

## Slide 19
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 출력 비교
Mealy Asserts 4 ns Earlier, Moore Holds a Full Clock
04
A
B
A
Mealy: 221 ns, din_bit 도착 즉시
폭 4 ns = din_bit 유지 구간
B
Moore: 225 ns, posedge 이후
폭 10 ns = 1 clock
Mealy = combinational 출력 (state + input) · Moore = register 출력 (state)
22 / 39

## Slide 20
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 패턴 없음
Without 0101, Both Machines Stay in S0–S2 with Output 0
04
1
2
3
S1
① din 1
S2
② din 1
S0
③ din 0
S1
"011" → 0101 진행 불가 → S0 초기화 · S3 미도달 → 출력 0
23 / 39

## Slide 21
04 · Homework-1 시뮬레이션 · next logic
Next-state Logic Differs Only at S3 with din_bit = 1
04
1
2
3
4
Mealy next = S0
검출 → 출력 logic이 담당
Moore next = S4
검출 → state로 저장
next 값은 cycle 중간 din_bit 변화를 따라감 → posedge 순간 값만 state로 반영
24 / 39

## Slide 22
04 · Homework-1 시뮬레이션 · S3 · din_bit = 0
S3 with din_bit = 0 Returns Both Machines to S1
04
1
2
3
4
S0
① din 0
S1
② din 1
S2
③ din 0
S3
④ din 0
S1
"0100"의 마지막 0 = 새 시작 bit → Mealy · Moore 모두 S1
25 / 39

## Slide 23
04 · Homework-1 시뮬레이션 · Mealy vs Moore
Mealy Responds Faster, Moore Gives a Clock-aligned Output
04
항목 | Mealy | Moore
State 수 | 4 | 5 (S4 추가)
출력 결정 | state + din_bit | state only
출력 시점 | 221 ns (din_bit 도착 즉시) | 225 ns (posedge 이후)
출력 폭 | 4 ns (din_bit 유지 구간) | 10 ns (1 clock)
Input glitch | 출력에 전달 | state FF에서 차단
26 / 39

## Slide 24
05 · Homework-2 설계 · Switch → Button
Buttons Return to 0 on Release, Unlike Switches
05
Switch
Button
뗀 이후 0 유지
ON 동안 1 유지
1
FSM 입력 방식 변경
level → 1 cycle tick
2
Debouncer 추가
Push · Pop bounce 제거
27 / 39

## Slide 25
05 · Homework-2 설계 · Block Diagram
counter_10000_v2: Debounced Buttons Drive FSM_RUN_STOP
05
i_btn_L
i_btn_R
button_debouncer
DUT_BTN_L
button_debouncer
DUT_BTN_R
FSM_RUN_STOP
uut
w_btn_L
w_btn_R
i_sw (미사용)
o_sw[2:0]
counter_datapath_v2
U_CNT_DATA
tick_gen
GEN
tick_counter
TICK
tick: 0.1 s 주기
w_counter
digit_splitter
U_SPLIT
digit 1 · 10 · 100 · 1000
clock_div
U_CLK_DIV
w_clk_1kHz
Fnd_Controller
U_FND_CON
w_hex
fnd_decoder
U_FND_DEC
o_fnd_data[7:0]
o_fnd_com[3:0]
i_clk (100 MHz) · i_reset → 전 module 공통
1
2
3
4
① button_debouncer: bounce 제거 + 1 cycle tick
② FSM_RUN_STOP: tick → STOP · RUN · CLEAR
③ counter_datapath_v2: o_sw에 따라 HOLD · CLEAR · count
④ digit_splitter → Fnd_Controller → fnd_decoder
28 / 39

## Slide 26
05 · Homework-2 설계 · State Diagram
FSM_RUN_STOP: btn_R Toggles RUN / STOP, btn_L Clears
05
CLEAR
o_sw 010
STOP
o_sw 001
RUN
o_sw 000
btn_R tick
btn_R tick
btn_L tick
next clk
tick 없음
btn_R 없음
i_reset
State | o_sw[2:0] | 동작
STOP | 001 | HOLD
CLEAR | 010 | 0 로드
RUN | 000 | count up
29 / 39

## Slide 27
05 · Homework-2 설계 · Debouncer 내부 구조
button_debouncer: Sample, Check, Delay, Edge-detect
05
i_btn
i_clk posedge마다 right shift (MSB ← i_btn)
q_reg
[7]
q_reg
[6]
q_reg
[5]
q_reg
[4]
q_reg
[3]
q_reg
[2]
q_reg
[1]
q_reg
[0]
8-input AND ( &q_reg )
debounce
edge_reg
(FF)
inverter
AND
o_btn
1
2
3
4
i_btn → ① sample 8개 저장 → ② 모두 1인지 판정 → ③ 1 cycle 지연 → ④ rising edge만 출력
31 / 39

## Slide 28
06 · Homework-2 시뮬레이션 · 짧은 Pulse
A 40 ns Pulse Never Fills q_reg, So No Tick
06
1
2
3
4
5
80
②
c0
③
e0
④
f0
⑤ 0 유입
78
i_btn 약 40 ns → 1 sample 4개 → AND = 0 → o_btn 없음
33 / 39

## Slide 29
06 · Homework-2 시뮬레이션 · Shift 동작
o_btn Rises 70 ns After the First Sample and Lasts One Clock
06
1
2
3
1
175 ns
첫 sample → 80
2
245 ns (+70 ns)
ff → o_btn 1
3
255 ns (+80 ns)
edge_reg 1 → o_btn 0
34 / 39

## Slide 30
06 · Homework-2 시뮬레이션 · 비동기 입력 Sampling
An Off-grid Edge Is Captured at the Next posedge
06
1
2
3
4
1
167 ns
i_btn 0 → 1
2
175 ns
q_reg = 80
3
185 ns
q_reg = c0
4
195 ns
q_reg = e0
edge 사이 변화 → 다음 posedge에서 q_reg[7]로 sampling, MSB부터 1 누적
36 / 39

## Slide 31
06 · Homework-2 시뮬레이션 · 최소 유지 시간 · 실측
Pulses of 40 ns and 60 ns Are Rejected, 83 ns and Longer Pass
06
약 40 ns ✗
131 ns ✓
83 ns ✓
60 ns ✗
131 ns ✓
o_btn 없음
40 ns · 60 ns
o_btn 1 tick
83 ns · 131 ns
37 / 39

## Slide 32
06 · Homework-2 시뮬레이션 · 최소 유지 시간 · 조건
A Tick Needs i_btn High Across 8 Rising Edges
06
clk
60 ns
83 ns
1
2
3
4
5
6
7
8
posedge 6개 → 제거
posedge 8개 → tick
70 ns 미만
항상 제거
70 ~ 80 ns
edge 정렬에 의존
80 ns 이상
항상 통과
첫 sampling edge 이후 70 ns 이상 유지 필요 (8 posedge 연속 1)
38 / 39

## Slide 33
07 · 결론 · 설계 결과 · 고찰
Conclusion
07
구분 | 결과
Homework-1 | Mealy: din_bit 도착 즉시 출력 (221 ns) · Moore: 1 clock 뒤 S4 출력 (225 ns)
Homework-1 | next logic 차이 = S3 · din_bit = 1 한 경우뿐
Homework-2 | 8 sample 연속 1 + rising edge → 누름 1회 = o_btn 1 tick (70 ns 뒤)
Homework-2 | 60 ns 이하 pulse 제거 · RUN 유지 조건 누락 수정
고찰 | Button = event 입력 → tick 변환이 FSM 입력의 전제
고찰 | 80 ns window → ms 단위 bounce 대응 시 sampling 주기 확대 필요
39 / 39