## Slide 1
VERILOG · HOMEWORK
0101 Sequence Detector
and Button Debouncer
Mealy · Moore FSM / button_debouncer / FSM_RUN_STOP
정안성 · 2026.10.12

## Slide 2
00 · 목차 · 목차
목차
00
개념 정리
설계 · 검증
01
Debounce 개념
FPGA 버튼 회로 · Bounce · 현업 해결 방법 · SIPO · Tick
p.3 – 11
02
Sampling · Filter
Impulse train · Spectrum 복사 · Aliasing · |H(f)| · AND
p.12 – 18
03
Homework-1 설계
Mealy · Moore State Diagram
p.19 – 20
04
Homework-1 시뮬레이션
환경 · Timing · 패턴 검출 · 패턴 없음 · next logic
p.21 – 29
05
Homework-2 설계
Switch → Button · Block Diagram · FSM · Debouncer
p.30 – 34
06
Homework-2 시뮬레이션
짧은 Pulse · Shift · 비동기 입력 · 최소 유지 시간
p.35 – 40
07
결론
설계 결과 · 고찰
p.41
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
2 / 41

## Slide 3
01 · Debounce 개념 · FPGA 버튼 회로
Push Button Pulls the FPGA Pin High Through a Contact
01
Push Button Input Circuit
VCC
Bounce
발생 지점
Push Button
R (series)
FPGA
i_btn pin
R (pull-down)
GND
1
Push : 접점 연결 → pin = VCC → 1
2
Pop : 접점 분리 → pull-down R 경유 GND → 0
3
Series R : pin 유입 전류 제한 · 보호
접점 = 금속 판의 기계적 충돌
충돌 순간 탄성 반발 → 붙었다 떨어짐 반복
분리 순간에도 진동 → 0 / 1 반복
FPGA pin = 이 전압 변화를 그대로 수신
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
3 / 41

## Slide 4
01 · Debounce 개념 · Bounce
Contact Bounce Repeats 0 / 1 at Push and Pop
01
Pin Voltage → FPGA Input Level
Ideal
Pin
Voltage
V_IH
V_IL
i_btn
(logic)
Push
Pop
V_IL ~ V_IH 사이 = 불확정 구간
정의
Mechanical scattering noise
금속 접점의 탄성 충돌로 한 번의 조작에 0 / 1 전이가 여러 번 발생하는 현상
발생 원인
Push: 접점 충돌 → 반발 → 재접촉
Pop: 접점 분리 순간 진동
전압이 V_IL ~ V_IH를 여러 번 통과
특징
Push · Pop 양쪽에서 발생
pulse 폭 · 개수 불규칙
push마다 다른 패턴
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
4 / 41

## Slide 5
01 · Debounce 개념 · 치명적인 이유
One Press Becomes Several Rising Edges and Toggles
01
i_btn 직결 시 FSM 동작
i_btn
1
2
3
4
FSM state
STOP
RUN
STOP
RUN
STOP
bounce 구간
원인 FPGA = 10 ns마다 i_btn sampling · bounce pulse 폭 ≫ 10 ns → pulse 하나하나가 유효한 1로 인식
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
5 / 41
결과 i_btn의 bouncing에 따라 toggling 및 state 변화 / 입력 시점에 따른 Metastability 발생

## Slide 6
01 · Debounce 개념 · 해결 방법
Three Ways to Debounce: RC Filter, Counter, Shift Register
01
RC + Schmitt trigger
보드 회로
R
C
S
RC 시정수로 빠른 전압 변화 감쇠 + hysteresis 2단 문턱
V > V_T+ → 1 · V < V_T- → 0
FPGA logic 불필요
부품 추가 · 시정수 고정 (변경 = 보드 수정)
Counter 방식
RTL
in
counter
cnt == N
stable
입력 ≠ 출력 동안 count +1 · 입력 변화 시 count reset
count == N → 출력 갱신
긴 window를 counter bit 수로 구현
comparator · reset 경로 필요
Shift Register 방식 (SIPO)
RTL · Homework 적용
FF
FF
FF
FF
AND
최근 N sample을 shift register에 병렬 보관
N bit 모두 1 → 1 (N-input AND)
판정 = AND 1단 · latency N cycle 고정
window = N × sampling 주기 → 긴 window엔 sampling enable 필요
원리
판정 조건
장점
한계
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
6 / 41

## Slide 7
01 · Debounce 개념 · 현업 구성
Production Debounce Chains Synchronizer, Filter and Edge Detector
01
i_btn
비동기 입력
2-FF
Synchronizer
Metastability 차단
Sampling
Enable
window 길이 결정
Debounce
Filter
Bounce 제거
Edge
Detector
Level → Tick
FSM
제어 입력
button_debouncer 대응
2-FF Synchronizer
q_reg[7] 1단이 sampling 겸용 (전용 synchronizer 없음)
Sampling Enable
없음 → 100 MHz 매 posedge sampling → window 80 ns
Debounce Filter
q_reg[7:0] 8-bit SIPO + 8-input AND (debounce)
Edge Detector
edge_reg + ~edge_reg & debounce → o_btn 1-cycle tick
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
7 / 41
*window – N(samplie number) x Sampling frequency

## Slide 8
01 · Debounce 개념 · SIPO 판정
SIPO Checks the Last 8 Samples at Once
01
debounce
q_reg 8 sample → 8-input AND
q_reg[7]
q_reg[0]
Bounce A
1
0
1
1
0
1
1
1
0
Bounce B
1
1
0
1
1
0
1
1
0
Bounce C
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Serial In
매 posedge i_btn 1 bit → q_reg[7] 진입, 나머지 right shift
2
Parallel Out
8 bit 동시 노출 → 8-input AND 1단으로 판정
3
판정 의미
최근 8 × 10 ns = 80 ns 구간 전체가 1인지 검사
4
Counter 대비
comparator · reset 경로 불필요, latency 8 cycle 고정
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
8 / 41

## Slide 9
01 · Debounce 개념 · Level vs Tick
Level Input Toggles Every Clock, a Tick Toggles Once
01
Level 입력
clk
input
state
STOP
R
S
R
S
R
S
R
STOP
Tick 입력
clk
input
state
STOP
RUN
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
9 / 41

## Slide 10
01 · Debounce 개념 · Tick 생성
o_btn = ~edge_reg & debounce Makes a One-cycle Tick
01
Edge Detect Timing
clk
debounce
edge_reg
o_btn
debounce 0 → 1
edge_reg = 1 cycle 지연
o_btn Truth Table
debounce
edge_reg
o_btn
의미
0
0
0
미입력
1
0
1
rising
1
1
0
유지
0
1
0
falling
1
push 1회 = 이벤트 1회
2
push length 무관
3
clk 동기 1-cycle pulse
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
10 / 41

## Slide 11
01 · Debounce 개념 · Tick 이점
A Tick Keeps FSM_RUN_STOP at Three States
01
Level 입력 FSM
release 대기 state 필요
CLEAR
_WAIT
STOP
RUN
_WAIT
CLEAR
STOP
_WAIT
RUN
R=1
R=0
R=1
R=0
L=1
next
L=0
Tick 입력 FSM: 3 state
CLEAR
STOP
RUN
btn_R tick
btn_L tick
next clk
btn_R tick
1
state 수 6 → 3
release 대기 state 제거
2
역할 분리
edge 검출 = debouncer, FSM = 순수 제어
3
단일 clock domain
tick = enable 조건 → gated clock 불필요
4
재사용성
1-cycle pulse → counter · 다른 FSM에 그대로 연결
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
11 / 41

## Slide 12
03 · Homework-1 설계 · Mealy State Diagram
Mealy: 4 States Detect 0101, Output Depends on din_bit
03
edge label = din_bit / mealy_out
1 / 0
0 / 0
0 / 0
1 / 0
0 / 0
1 / 0
0 / 0
1 / 1 검출
S0
init
S1
"0"
S2
"01"
S3
"010"
State 의미
State
수신 이력
mealy_out
S0
없음 · 초기
0
S1
"0"
0
S2
"01"
0
S3
"010"
din_bit
mealy_out = (S3) · din_bit
→ 입력이 출력에 직접 연결
Non-overlap: 검출 후 S0 복귀 → 마지막 1 재사용 없음
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
19 / 41

## Slide 13
03 · Homework-1 설계 · Moore State Diagram
Moore: S4 Holds the Detection, Output Depends on State Only
03
edge label = din_bit
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
S0
out 0
S1
out 0
S2
out 0
S3
out 0
S4
out 1
State 의미
State
수신 이력
moore_out
S0
없음 · 초기
0
S1
"0"
0
S2
"01"
0
S3
"010"
0
S4
"0101"
1
moore_out = (state == S4)
→ state만으로 출력 결정
Non-overlap: S4에서 0 → S1, 1 → S0
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
20 / 41

## Slide 14
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 시뮬레이션 환경
Both Machines Receive the Same Serial din_bit
04
Testbench 구성 (tb_dut)
bit4_driver
$urandom_range(5,8)
din_bit
seq_det_mealy
DUT_MEALY
seq_det_moore
DUT_MOORE
mealy
_out
moore
_out
clk · rst 공통
입력 조건
clk : 10 ns 주기 (100 MHz)
rst : 0 ~ 15 ns 동안 1 (async reset)
bit4 : 5 ~ 8 random, 50회 반복
인가 순서 : bit4[0] → [1] → [2] (LSB부터 3 bit)
변경 시점 : negedge + 1 ns
bit4 → din_bit serial
0101 (5)
1 → 0 → 1
0110 (6)
0 → 1 → 1
0111 (7)
1 → 1 → 1
1000 (8)
0 → 0 → 0
0101 형성 예 (161 ~ 225 ns)
1000
0
0
0
0101
1
0
1
단어 경계를 넘어 "0101" 완성 → 221 ns 검출
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
21 / 41

## Slide 15
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 입력 Timing
din_bit Changes at negedge + 1 ns, Sampled at posedge
04
Name
195 ns
200 ns
205 ns
210 ns
215 ns
220 ns
225 ns
230 ns
235 ns
240 ns
clk
din_bit
setup 4 ns
hold 6 ns
1
변경: negedge + 1 ns (노란선)
2
Sampling: posedge (주황 점선)
3
Margin: setup 4 ns · hold 6 ns
posedge 전후 모두 여유 확보 → 두 machine이 같은 안정된 값을 sampling
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
22 / 41

## Slide 16
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 패턴 검출 · Mealy
Mealy: Output Rises the Moment the Last 1 Arrives
04
Name
195 ns
200 ns
205 ns
210 ns
215 ns
220 ns
225 ns
230 ns
235 ns
240 ns
clk
din_bit
Mealy current
S1
S2
S3
S0
mealy_out
1
2
3
221 ns
S1
① din 1
S2
② din 0
S3
③ din 1
S0
mealy_out = 1 @ 221 ns : S3에서 din_bit = 1 도착 즉시 (posedge 225 ns 이전)
출력 = S3 · din_bit → clock 대기 없이 조합 logic으로 즉시 반영
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
23 / 41

## Slide 17
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 패턴 검출 · Moore
Moore: Output Rises One Clock Later in S4
04
Name
195 ns
200 ns
205 ns
210 ns
215 ns
220 ns
225 ns
230 ns
235 ns
240 ns
245 ns
clk
din_bit
Moore current
S1
S2
S3
S4
S0
moore_out
1
2
3
4
225 ~ 235 ns
S1
① din 1
S2
② din 0
S3
③ din 1
S4
④ din 1
S0
moore_out = 1 @ 225 ns : posedge 225 ns에 S4 진입 후 1 clock 유지
출력 = state 해독 → din_bit 도착(221 ns) 후 다음 posedge까지 대기
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
24 / 41

## Slide 18
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 출력 비교
Mealy Asserts 4 ns Earlier, Moore Holds a Full Clock
04
Name
195 ns
200 ns
205 ns
210 ns
215 ns
220 ns
225 ns
230 ns
235 ns
240 ns
245 ns
clk
din_bit
mealy_out
moore_out
4 ns
10 ns
A
B
A
Mealy: 221 ns, din_bit 도착 즉시
폭 4 ns = din_bit 변경 ~ 다음 posedge 구간
posedge에서 state 이탈 → 출력 해제
B
Moore: 225 ns, posedge 이후
폭 10 ns = S4 체류 1 clock
clock 경계에 정렬된 출력
Mealy = combinational 출력 (state + input) · Moore = register 기반 출력 (state)
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
25 / 41

## Slide 19
04 · Homework-1 시뮬레이션 · 패턴 없음
Without 0101, Both Machines Stay in S0–S2 with Output 0
04
Name
800 ns
810 ns
820 ns
830 ns
840 ns
850 ns
860 ns
870 ns
clk
din_bit
Mealy current
S1
S2
S0
S1
Moore current
S1
S2
S0
S1
mealy_out
moore_out
1
2
3
S1
① din 1
S2
② din 1
S0
③ din 0
S1
"011" → 0101 진행 불가 → S0 복귀 · din_bit = 1 동안 S0 유지 · S3 미도달 → 출력 0
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
26 / 41

## Slide 20
04 · Homework-1 시뮬레이션 · next logic
Next-state Logic Differs Only at S3 with din_bit = 1
04
Name
645 ns
650 ns
655 ns
660 ns
665 ns
670 ns
675 ns
680 ns
685 ns
690 ns
clk
din_bit
Mealy next
S1
S2
S0
S3
S1
S0
Moore next
S1
S2
S0
S3
S1
S4
S0
1
2
3
4
Mealy next = S0
검출 → 출력 logic이 담당 (mealy_out = 1), state는 S0 복귀
Moore next = S4
검출 → state로 저장 → S4 decode로 출력
①②③ din_bit 변경 즉시 next 값 변화 → next = 조합 logic
④ posedge 675 ns 순간의 next 값만 state로 반영
나머지 천이 전부 동일 → 차이 = S3 · din_bit 1 한 경우 (S0 vs S4)
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
27 / 41

## Slide 21
04 · Homework-1 시뮬레이션 · S3 · din_bit = 0
S3 with din_bit = 0 Returns Both Machines to S1
04
Name
415 ns
420 ns
425 ns
430 ns
435 ns
440 ns
445 ns
450 ns
455 ns
460 ns
465 ns
clk
din_bit
Mealy current
S0
S1
S2
S3
S1
Moore current
S0
S1
S2
S3
S1
1
2
3
4
S0
① din 0
S1
② din 1
S2
③ din 0
S3
④ din 0
S1
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
28 / 41

## Slide 22
04 · Homework-1 시뮬레이션 · Mealy vs Moore
Mealy Responds Faster, Moore Gives a Clock-aligned Output
04
항목
Mealy
Moore
State 수
4
5 (S4 추가)
출력 결정
state + din_bit
state only
출력 시점
221 ns (din_bit 도착 즉시)
225 ns (posedge 이후)
출력 폭
4 ns (din_bit 변경 ~ posedge)
10 ns (1 clock)
Input glitch
출력에 그대로 전달
state FF에서 차단
적합한 용도
빠른 응답 필요 경로
다음 단 FF 입력 · 안정 출력
응답 속도 = Mealy 우위 (4 ns 빠름) · 출력 안정성 · timing 정렬 = Moore 우위
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
29 / 41

## Slide 23
05 · Homework-2 설계 · Switch → Button
Buttons Return to 0 on Release, Unlike Switches
05
Input Waveform
Switch
ON 동안 1 유지 → level = 모드 선택
Button
Push bounce
Pop bounce
뗀 이후 0 복귀 → push 순간 = 이벤트
1
FSM 입력 방식 변경
level → 1 cycle tick
스위치 level 그대로 사용 시 push 유지 동안 매 clk 천이
천이 조건 = button_debouncer의 o_btn tick
2
Debouncer 추가
Push · Pop bounce 제거
bounce pulse마다 tick 발생 위험
8 sample 연속 1일 때만 유효 입력
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
30 / 41

## Slide 24
05 · Homework-2 설계 · Block Diagram
counter_10000_v2: Debounced Buttons Drive FSM_RUN_STOP
05
counter_10000_v2
i_btn_L
i_btn_R
button_debouncer
DUT_BTN_L
button_debouncer
DUT_BTN_R
w_btn_L
w_btn_R
FSM_RUN_STOP
uut
i_sw (미사용)
o_sw[2:0]
counter_datapath_v2
U_CNT_DATA
tick_gen
GEN
tick_counter
TICK
tick: 0.1 s 주기
w_counter
digit_splitter
U_SPLIT
digit 1·10·100·1000
Fnd_Controller
U_FND_CON
clock_div
U_CLK_DIV
w_clk_1kHz
w_hex
fnd_decoder
U_FND_DEC
o_fnd_data[7:0]
o_fnd_com[3:0]
i_clk (100 MHz) · i_reset → 전 module 공통
1
2
3
4
1
button_debouncer bounce 제거 + 1 cycle tick
2
FSM_RUN_STOP tick → STOP · RUN · CLEAR
3
counter_datapath_v2 o_sw에 따라 HOLD · CLEAR · count
4
digit_splitter → FND 자리 분리 → scan → segment
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
31 / 41

## Slide 25
05 · Homework-2 설계 · State Diagram
FSM_RUN_STOP: btn_R Toggles RUN / STOP, btn_L Clears
05
btn_L tick
next clk
btn_R tick
btn_R tick
tick 없음
btn_R 없음
CLEAR
o_sw 010
STOP
o_sw 001
RUN
o_sw 000
i_reset
o_sw → tick_counter (i_tick 시)
State
o_sw[2:0]
동작
STOP
001
HOLD
CLEAR
010
0 로드
RUN
000
count +1
RUN 유지 조건 수정
수정 전 : RUN에서 btn_R 유무와 무관하게 STOP 천이 → RUN 1 clock만 유지
수정 후 : btn_R tick 없음 → RUN 유지, btn_R tick → STOP
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
32 / 41

## Slide 26
05 · Homework-2 설계 · Debouncer 내부 구조
button_debouncer: Sample, Check, Delay, Edge-detect
05
i_btn
i_clk posedge마다 right shift (MSB ← i_btn)
q_reg
[7]
q_reg
[6]
q_reg
[5]
q_reg
[4]
q_reg
[3]
q_reg
[2]
q_reg
[1]
q_reg
[0]
8-input AND ( &q_reg )
debounce
edge_reg
(FF)
inverter
AND
o_btn
1
2
3
4
1
Sample
q_reg 8 bit 저장
2
Check
8 bit 모두 1 판정
3
Delay
debounce 1 cycle 지연
4
Edge-detect
0 → 1 순간만 출력
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
33 / 41

## Slide 27
05 · Homework-2 설계 · 출력 구성 이유
Each Stage Removes One Failure Mode of a Raw Button
05
i_btn
raw
q_reg + AND
debounce
edge detect
o_btn
구성
역할
제거 대상
q_reg 8-bit SIPO
매 posedge i_btn sampling → clk 동기 · 최근 80 ns 이력 보관
비동기 edge
8-input AND
8 sample 모두 1일 때만 1 → 80 ns 미만 pulse 차단
Bounce (scattering noise)
edge_reg
debounce를 1 cycle 지연 → 직전 cycle 값 보관
—
~edge_reg & debounce
직전 0 · 현재 1인 cycle만 1 → push 1회 = tick 1회
push 유지 중 반복 toggle
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
34 / 41

## Slide 28
06 · Homework-2 시뮬레이션 · 짧은 Pulse
A 40 ns Pulse Never Fills q_reg, So No Tick
06
Name
10 ns
20 ns
30 ns
40 ns
50 ns
60 ns
70 ns
80 ns
90 ns
100 ns
110 ns
120 ns
130 ns
i_clk
i_btn
q_reg[7:0]
00
80
c0
e0
f0
78
3c
1e
0f
07
03
01
debounce
o_btn
1
2
3
4
5
40 ns (16 ~ 56 ns)
80
② 1 유입
c0
③ 1 유입
e0
④ 1 유입
f0
⑤ 0 유입
78
i_btn 40 ns → 1 sample 4개 (① ~ ④) → ff 미도달 → AND = 0 → o_btn 없음
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
35 / 41

## Slide 29
06 · Homework-2 시뮬레이션 · Shift 동작
o_btn Rises 70 ns After the First Sample and Lasts One Clock
06
Name
170 ns
180 ns
190 ns
200 ns
210 ns
220 ns
230 ns
240 ns
250 ns
260 ns
270 ns
i_clk
i_btn
q_reg[7:0]
00
80
c0
e0
f0
f8
fc
fe
ff
debounce
edge_reg
o_btn
1
2
3
+70 ns = 7 cycle
1
175 ns
첫 sample → q_reg = 80
2
245 ns (+70 ns)
8번째 sample → ff → debounce · o_btn = 1
3
255 ns (+80 ns)
edge_reg = 1 → o_btn = 0 (1 cycle)
debounce와 edge_reg의 and 조합으로 edge 검출(debounce의 상승 edge)
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
36 / 41

## Slide 30
06 · Homework-2 시뮬레이션 · 비동기 입력 Sampling
An Off-grid Edge Is Captured at the Next posedge
06
Name
160 ns
165 ns
170 ns
175 ns
180 ns
185 ns
190 ns
195 ns
200 ns
i_clk
i_btn
q_reg[7:0]
00
80
c0
e0
1
2
3
4
8 ns 대기
TB driver (async 재현)
i = $urandom_range(5, 12) ns
j = $urandom_range(5, 15)
repeat(j) #(i) → 첫 i 후 i_btn = 1
High 폭 = (j − 1)·i + 10 ns
Low 폭 = 100 ns + 다음 i
1
167 ns
i_btn 0 → 1 (grid 밖)
2
175 ns
q_reg = 80
3
185 ns
q_reg = c0
4
195 ns
q_reg = e0
두 posedge 사이 변화 → 다음 posedge에서 q_reg[7]로 sampling · MSB부터 1 누적
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
37 / 41

## Slide 31
06 · Homework-2 시뮬레이션 · 최소 유지 시간 · 실측
Pulses of 40 ns and 59 ns Are Rejected, 82 ns and Longer Pass
06
Name
0 ns
100 ns
200 ns
300 ns
400 ns
500 ns
600 ns
700 ns
800 ns
900 ns
i_btn
debounce
edge_reg
o_btn
40 ns ✗
131 ns ✓
82 ns ✓
59 ns ✗
131 ns ✓
o_btn 없음 : 40 ns · 59 ns
→ sampled 1이 4개 · 5개
o_btn 1 tick : 82 ns · 131 ns
→ sampled 1이 8개 · 13개
tick 위치 245 · 485 · 845 ns = 각 pulse의 첫 sample + 70 ns · pulse length와 무관하게 1 tick
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
38 / 41

## Slide 32
06 · Homework-2 시뮬레이션 · 최소 유지 시간 · 통계
50 Random Presses: 8 Sampled Edges Always Tick, 7 Never Do
06
Pulse 폭 vs sampled posedge 수 (tb_button_debouncer, 50회)
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2
4
6
8
10
12
14
16
18
i_btn high 폭 (ns)
posedge 수
8 posedge 경계
70 ~ 80 ns
● tick ● 제거
28
tick 발생
8 ~ 17 posedge · 80 ns 이상 전부
22
제거
3 ~ 7 posedge · 73 ns 이하 전부
70 ~ 80 ns 구간
70 · 73 ns 4건 = 7 posedge → 제거
판정 기준 = sampled posedge 수
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
39 / 41

## Slide 33
06 · Homework-2 시뮬레이션 · 최소 유지 시간 · 조건
A Tick Needs i_btn High Across 8 Rising Edges
06
clk
1
2
3
4
5
6
7
8
60 ns
posedge 6개 → 제거
82 ns
posedge 8개 → tick
첫 sampling edge 이후 70 ns + α 유지 = 8번째 posedge까지 1
70 ns 이하
최대 7 posedge
항상 제거
70 ~ 80 ns
7 또는 8 posedge
clk edge 정렬에 의존
80 ns 이상
8 posedge 이상
항상 통과
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
40 / 41

## Slide 34
07 · 결론 · 설계 결과 · 고찰
Conclusion
07
구분
결과
Mealy: 4 state · 출력 = S3 · din_bit → din_bit 도착 즉시 검출 (221 ns, 폭 4 ns)
Moore: 5 state · S4 decode 출력 → 1 clock 뒤 검출 (225 ns, 폭 10 ns)
next logic 차이 = S3 · din_bit = 1 한 경우뿐 (Mealy S0 · Moore S4)
8 sample 연속 1 + rising edge → push 1회 = o_btn 1 tick (첫 sample + 70 ns)
50회 random push: 8 posedge 이상 28건 tick · 7 이하 22건 제거 · RUN 유지 조건 누락 수정
Button = event 입력 → tick 변환이 FSM 입력의 전제
8-sample window = moving average low-pass + 문턱 1.0 → 80 ns 미만 pulse 제거
80 ns window → ms 단위 bounce 대응 시 sampling 주기 확대 필요
정안성 · Sequence Detector · Button Debouncer
41 / 41