## Slide 1
HW uart_loopback
0. summary
over sampling 16 / 동작 주파수 / margin 43.75% / 어떤 테스트 케이스에 대해서 PASS
목 적
2. UART Reference
UART 통신 프로토콜(통신 방향 half duflex 인지 뭔지..)
-> 해당 설계의 데이터 통신 방식 ONE BIT mode
Margin 개념 설명
PC에서 들어오는 rx 신호를 9600bps *16 baud rate로 샘플링
  Sampling rate를 더 높일 수 있는데 왜 16 baude rate가 최선인지
3. 블록 다이어그램
4. ASM 차트
5. 시뮬레이션
6. 트러블 슈팅
7. 시연
7. 결론 및 고찰
결론 – UART LOOP BACK 구조로 UART TX / RX 모듈 검증 완료
- rx glitch 상황에서 모듈 구조 개선으로 데이터 오입력 방지 개선
고찰 – ONE BIT MODE로 인해서 Data sampling 구간에서 글리치 발생 시, 데이터 값이 일치 하지 못함
- 향 후 3개의 sampling을 통해 데이터 글리치에 올바른 데이터 값이 전송 될 수 있도록 만들면 좋을 것 같음
- 3tick 이상의 클리치에 관해선 data error 같은 정정코드를 보내서 device에서 다시 보낼 수 있도록 하는 모듈 구조 개선이 필요할 것으로 보임 ( 에러 정정 코드 같은 것)
8. APPENDICX
- 글리치 장표, 데이터 글리치

## Slide 2
03 · ASM Chart / uart_rx ASM
uart_rx ASM: Align to Start Center, Then Sample Every 16 Ticks
03
정안성 · UART Loopback
6 / 10
IDLE
b_tick_cnt ← 0
rx_done ← 0
b_tick
1
rx
0
1
0
rst
START
—
b_tick
1
b_tick_cnt
== 7
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
bit_cnt ← 0
data_reg ← 0
DATA
—
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
data_reg ←
{rx, data_reg[7:1]}
bit_cnt
== 7
F
bit_cnt ←
bit_cnt + 1
T
STOP
—
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
rx_done ← 1
rx fall 검출
8 tick · 52.08 µs
16 tick × 8 · 833.28 µs
16 tick · 104.16 µs
State box (무조건 동작)
Decision box
Conditional output box
path merge
← 다음 clock edge 갱신 · T / F 조건 참 / 거짓

## Slide 3
03 · ASM Chart / uart_tx ASM
uart_tx ASM: Hold Each Bit for 16 Ticks, LSB First
03
정안성 · UART Loopback
8 / 10
IDLE
tx ← 1
tx_busy ← 0
tx_start
0
1
bit_count ← 0
b_tick_cnt ← 0
data_reg ← tx_data
rst
START
tx ← 0
tx_busy ← 1
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
DATA
tx ← data_reg[0]
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
bit_count
== 7
F
data_reg ←
{0, data_reg[7:1]}
bit_count ←
bit_count + 1
T
STOP
tx ← 1
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
rx_done 대기
16 tick · 104.15 µs
16 tick × 8 · 833.28 µs
16 tick · 104.16 µs
State box (무조건 동작)
Decision box
Conditional output box
path merge
← 다음 clock edge 갱신 · T / F 조건 참 / 거짓

## Slide 4
01 · Architecture / Block Diagram
uart_loopback: RX Output Feeds TX Directly
01
정안성 · UART Loopback
2 / 10
1
3
이 구조로 블록다이어그램 만들어줄 것

## Slide 5
# | 시나리오 | 입력 (Stimulus) | 확인 신호 | 예상 결과
1 | rx 프로토콜 동작 타이밍 분석 | rx 1->0 9600bps 간격으로 데이터 송신(sendor) stop 0->1 | rx_state, b_tick_cnt,스테이트 간 타이밍, | rx 1->0 과정에서 다음 b_tick 에서 start로 변경 b_tick_cnt ==7에서 Data state 변화
2 | Data sampling | 8’h00~8’hFF 256 case input (rx_sender) | rx, rx_data_reg, tx, tx_data_reg | ‘DATA’ state 구간에서 b_tick_cnt == 15 간격으로 rx_data가 shift 되면서 첫번째 LSB값 출력
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
UART_LOOPBACK 시나리오
이런식으로 표를 채워 줄것.

## Slide 6
UART RX 프로토콜 동작 확인
확인 부분 – rx deassert 이후 uart_rx ( IDLE → Start → DATA 구간)
1
2
rx deassert → b_tick이 1일 때, IDLE → Start
Sampling timing 일치 (Start – 52us / Data – 104.6us )
결론
1
2
52us
104.6us
104.6us

## Slide 7
UART RX/TX 프로토콜 동작 확인
확인 부분 – Data Sampling 및 출력
b_tick_cnt == 15 구간에서 Data shift 및 Stop 구간에서 8bit Data 수신
Stop state asm chart 만족
결론
0
0
1
0
1
1
1
1
D[0] D[1] D[2] D[3] D[4] D[5] D[6] D[7]

## Slide 8
UART RX/TX 프로토콜 동작 확인
확인 부분 – 전체 TX 동작 FLOW
Rx
Tx
rx_done → tx_start
1
2
3
4
1
Rx_done -> tx_start
2
tx_start 이후, tx signal deassert
3
Start에서 rx_data update, 이 후 shift 되면서 tx line으로 데이터 전송
4
STOP state에서 tx signal assert
0
0
1
0
1
1
1
1
F
4
256 input 결과 모두 pass

## Slide 9
6. 트러블 슈팅 1
문제
rx glitch 발생 시, data가 전송되는 문제
rx glitch test에서 Fail 검출
원인 분석
uart rx state에서 rx falling 감지 순간 start 스테이트로 넘어감 bit_cnt 이후 바로 다음 state로 넘어감 -> 글리치에 대한 대응 코드가 존재 하지 않음
Rx
Tx

## Slide 10
6. 트러블 슈팅1
해결
start state에서 rx 0인 상태에서만
b_tick count를 counting 하도록 설계 변경
적용 결과
glitch 경우 PASS, 글리치 입력에도 Tx data 변화 x
b_tick_count <7 상황에서 rx가 1이면 프로토콜 오동작이므로 다시 IDLE 상태로 전환
Tx
Rx
input glitch

## Slide 11
시연 결과 – 한줄