## Slide 1
VERILOG · TEAM PROJECT 02
UART Loopback
설계 · 시뮬레이션 검증 · 보드 시연
S
0
1
2
3
4
5
6
7
P
0x30 '0' · 8N1 · 9600 bps
정안성
2026. 10
clk
100 MHz
Basys-3
baud
9600 bps
8N1 · LSB first
oversampling
16x
b_tick 6.51 µs
sampling
ONE BIT mode
bit 중앙 1회

## Slide 2
Contents
PC → uart_rx → uart_tx → PC loopback으로
RX · TX를 한 번에 검증
2 / 26
00
Summary
핵심 수치 · 검증 결과
p. 3
01
목적
설계 대상 · 목표 동작
p. 4
02
UART Reference
프로토콜 · 16x oversampling · margin · 16x 선택 이유
p. 5 – 8
03
블록 다이어그램
uart_loopback · top_ascii
p. 9 – 10
04
ASM 차트
uart_rx · uart_tx
p. 11 – 12
05
시뮬레이션
시나리오 · RX 타이밍 · Data sampling · TX echo
p. 13 – 16
06
트러블 슈팅
현상 → 원인 → 해결 → 적용 결과
p. 17 – 18
07
시연
ComPortMaster · Basys-3 FND
p. 19
08
결론 · 고찰
결론 · ONE BIT mode 한계 · 개선 방향
p. 20
A
APPENDIX
Glitch 입력 방법 · 폭 기준 · 결과
p. 22 – 26

## Slide 3
00 · Summary / Summary
16x Oversampling UART Loopback 구현 · 검증 결과
00
정안성 · UART Loopback
3 / 26
결론
· uart_rx 출력을 uart_tx 입력에 직결 → PC 송신 byte를 그대로 echo · FND 4자리 표시
· 256 byte echo · START glitch 23 case 모두 PASS, data bit glitch는 bit 중앙 64 case FAIL (ONE BIT mode)
Oversampling
16x
b_tick 6.51 µs · 1 bit = 16 tick
동작 주파수
100 MHz
÷ 651 → 153.6 kHz b_tick → 9600.6 bps
Sampling margin
43.75 %
start 검출 지연 1 tick 반영 (늦은 쪽)
Loopback echo
256 / 256
0x00 ~ 0xFF 송신 = echo
START glitch
23 / 23
수정 전 6 / 23 → 수정 후 전부 PASS
Data bit glitch
256 / 320
bit 중앙 sampling edge 64 case FAIL

## Slide 4
01 · 목적 / 목적
PC ↔ FPGA UART 송수신 구현 · Loopback으로 RX · TX 동시 검증
01
정안성 · UART Loopback
4 / 26
결론
· 받은 byte를 그대로 되돌려 보내는 loopback → echo 하나로 uart_rx · uart_tx 둘 다 확인
· 수신 문자를 FND에 표시 · glitch가 들어와도 가짜 byte를 받지 않는 RX
PC
sender
uart_rx
bit 중앙 sampling
uart_tx
LSB first 송신
PC
receiver
rx
rx_done
tx
# | 대상 | 목표 동작 | 검증
1 | uart_rx | rx fall → START 8 tick으로 bit 중앙 정렬 → 16 tick마다 1 bit → rx_done | 시나리오 #1 · #2
2 | uart_tx | tx_start → START · D0 ~ D7 (LSB first) · STOP 각 16 tick | 시나리오 #3
3 | uart_loopback | rx_done → tx_start, rx_data → tx_data 직결 → echo | 시나리오 #3 · 256 case
4 | top_ascii | ASCII → hex → FND 4자리 shift, hex 외 문자 '-' | 보드 시연
5 | glitch 내성 | START 구간 glitch → IDLE 복귀, 가짜 byte 없음 | 시나리오 #4 · #5

## Slide 5
02 · UART Reference / 프로토콜
UART: Clock 없이 Start Bit로 시점을 맞추는 비동기 직렬 통신
02
정안성 · UART Loopback
5 / 26
결론
· TX · RX 선이 따로 → 송신 · 수신 동시 가능 (full-duplex), 공유 clock 없음 → 양쪽이 baud만 약속
· 8N1 frame = START(0) → D0 ~ D7 (LSB first) → STOP(1), 이 설계는 bit 중앙 1회 sampling (ONE BIT mode)
연결
PC
USB-UART
FPGA
Basys-3
TX
rx
RX
tx
송신
수신
선 2개 → 동시 송수신
8N1 frame · '0' = 0x30
START
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
STOP
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
IDLE
bit 중앙 1회 sampling (ONE BIT mode)
1 bit = 16 tick
ONE BIT
이 설계
3-sample 다수결
일반 UART 옵션
1
Start bit 1 → 0 falling edge = frame 시작
이 edge로 bit 경계 재정렬
2
Stop bit 항상 1 → 다음 falling edge 보장
오차가 frame마다 초기화
3
LSB first D0부터 송신 → 0x30은 0,0,0,0,1,1,0,0
RX는 MSB에 넣고 오른쪽 shift
4
ONE BIT mode bit 중앙 sample 1개로 판정
bit 중앙 glitch에 취약 (부록)

## Slide 6
02 · UART Reference / 동작 주파수 · 16x Oversampling
100 MHz ÷ 651 = b_tick, 16 tick = 1 bit (104.16 µs)
02
정안성 · UART Loopback
6 / 26
결론
· F_COUNT = 100 MHz ÷ (9600 × 16) = 651 → b_tick 6.51 µs, 1 bit = 16 tick = 104.16 µs (9600.6 bps)
· START 8 tick 대기로 bit 중앙 정렬 → 이후 16 tick마다 sampling, rx_done은 STOP 중앙
F_COUNT
100 MHz ÷ 153,600 = 651
b_tick 주기
651 × 10 ns = 6.51 µs
1 bit
16 tick = 104.16 µs
start 중앙
START 8 tick = 52.08 µs
START
D0=0
D1=0
D2=0
D3=0
D4=1
D5=1
D6=0
D7=0
STOP
rx
c_state
IDLE
START
DATA
STOP
IDLE
b_tick 수
8 tick
52.08 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
rx_done
1 clk
data_reg
prev
00
00
00
00
00
80
C0
60
30
t (µs)
0
52.08
156.24
260.40
364.56
468.72
572.88
677.04
781.20
885.36
989.52
sampling 시점 (b_tick_cnt 도달)
예시 frame = 0x30 '0' (LSB first)
xsim 측정 (tb_measure.sv)
b_tick 주기
6.51 µs
START 체류
52.08 µs
sample 간격
104.16 µs
첫 sample
rx fall + 156.245 µs
rx_done
rx fall + 989.525 µs
TX 시작
rx_done + 10 ns

## Slide 7
02 · UART Reference / Margin
Sampling Margin: Start 검출 지연 최대 1 tick → 늦은 쪽 43.75 %
02
정안성 · UART Loopback
7 / 26
결론
· Margin = sampling 시점에서 bit 경계까지 남은 거리, bit 중앙 sampling = 양쪽 8 tick (50 %)
· rx fall은 b_tick 순간에만 검출 → 0 ~ 1 tick 늦게 START → 늦은 쪽 7 tick = 43.75 %
검출 지연 0
(edge = b_tick)
이전 bit
다음 bit
0
4
8
12
16
8 tick
8 tick = 50.00 %
검출 지연 1 tick
(worst)
이전 bit
다음 bit
0
4
8
12
16
9 tick
7 tick = 43.75 %
sampling 시점
1
지연 원인 b_tick = 1 순간만 rx 확인
→ 최대 1 tick 늦게 START
2
늦은 쪽 sample이 오른쪽으로 밀림
→ 다음 bit까지 7 tick (43.75 %)
3
이른 쪽 왼쪽 여유는 8 ~ 9 tick
→ 최소 50 % 유지
4
누적 X START마다 falling edge로 다시 정렬 → 지연은 frame마다 초기화, xsim에서 모든 frame rx fall → rx_done 989.525 µs 동일

## Slide 8
02 · UART Reference / 16x 선택 이유
16x: Margin · Baud 정확도 · 최대 속도의 균형점
02
정안성 · UART Loopback
8 / 26
결론
· Oversampling N을 키워도 worst margin = 50 − 100/N %로 조금씩만 증가 (16x 43.75 % → 32x 46.88 %)
· N이 클수록 F_COUNT 정수 내림 오차 ↑ (32x +0.16 %) · 같은 clk에서 최대 baud = clk ÷ N ↓
Chart: Worst sampling margin (%) = 50 − 100 / N
| 4x | 8x | 16x | 32x | 64x
worst margin (%) | 25 | 37.5 | 43.75 | 46.88 | 48.44
F_COUNT = 100 MHz ÷ (9600 × N), Verilog 정수 나눗셈 내림
N | F_COUNT | 실제 baud | 오차 | 최대 baud
4x | 2604.17 → 2604 | 9600.61 | +0.0064 % | 25.00 Mbps
8x | 1302.08 → 1302 | 9600.61 | +0.0064 % | 12.50 Mbps
16x | 651.04 → 651 | 9600.61 | +0.0064 % | 6.25 Mbps
32x | 325.52 → 325 | 9615.38 | +0.16 % | 3.125 Mbps
64x | 162.76 → 162 | 9645.06 | +0.47 % | 1.563 Mbps
1
16x margin 43.75 % · 오차 +0.0064 % · 최대 6.25 Mbps
→ 9600 bps에 충분, 업계 표준 배수
2
더 키울 경우 32x: margin +3.1 %p 대신 baud 오차 25배 · 최대 속도 절반 → 노이즈 대책은 N보다 sample 다수결

## Slide 9
03 · 블록 다이어그램 / uart_loopback
RX 출력이 TX 입력으로 직결된 Loopback 구조
03
정안성 · UART Loopback
9 / 26
결론
· PC sender가 보낸 '0'(0x30)을 uart_rx가 복원 → rx_data · rx_done이 uart_tx의 tx_data · tx_start로 직결
· baud_tick_gen 하나를 RX · TX가 공유 (b_tick 6.51 µs) → PC receiver로 0x30 그대로 echo
PC (Computer)
sender
task '0' → 0x30
TX
receiver
0x30 수신
RX
uart_loopback (uart.v)
clk · rst → 3 modules
uart_rx
U_UART_RX
rx
rx_data
rx_done
b_tick
baud_tick_gen
F_COUNT = 651
uart_tx
U_UART_TX
b_tick
tx
tx_start
tx_busy
tx_data
w_b_tick
w_b_tick
0x30
w_rx_data[7:0]
0x30
w_rx_done
1 clk
NC
0x30
1
sender
'0' → 0x30
frame 송신
2
uart_rx
bit 중앙 sampling
→ rx_data 0x30
3
rx_done
STOP 중앙 1 clk
= tx_start
4
uart_tx
0x30 LSB first
→ receiver
1
2
3
4

## Slide 10
03 · 블록 다이어그램 / top_ascii
top_ascii: rx_done마다 수신 문자를 FND 4자리로 Shift
03
정안성 · UART Loopback
10 / 26
결론
· rx_done마다 ASCII → hex → 7-seg font 변환 후 anode_reg 8 bit shift → 최근 4글자 표시
· hex 외 문자 (CR · LF 등)는 8'hFF → fnd_decoder default '-', reset 값도 '----'
top_ascii
uart_loopback
U_UART_LOOP
uart.v
Ascii_decoder
U_ASCII
ASCII → hex
fnd_decoder
U_FND_DEC
hex → segment
anode_reg
[31:0]
8bit shift
MUX
4:1
rx
tx
o_rx_data
o_rx_done
en
w_fnd_hex
[7:0]
w_fnd_font
[7:0]
32
fnd_font
[7:0]
clock_tick_gen
U_CLOCK_4K
CLK_FRQ = 4000
counter_4
U_COUNT
0 → 3 반복
COM
decoder
clk
w_clk_4k
w_sel
sel
fnd_com
[3:0]
1
2
3
4
실선 = module instance · 점선 = top_ascii 내부 always 블록
1
echo rx_data · rx_done
2
decode hex 외 → 8'hFF
3
shift rx_done마다 8 bit
4
scan 4 kHz digit 선택

## Slide 11
04 · ASM 차트 / uart_rx ASM
uart_rx ASM: START 중앙 정렬 후 16 tick마다 Sampling
04
정안성 · UART Loopback
11 / 26
결론
· rx fall 검출 → START 8 tick 동안 rx = 0 유지 확인, rx = 1일 경우 IDLE 복귀 (glitch 거름) → bit 중앙 도달
· DATA에서 16 tick마다 1 bit shift (8회) → STOP 중앙에서 rx_done 1 clk
IDLE
b_tick_cnt ← 0
rx_done ← 0
b_tick
1
rx
0
1
0
rst
START
—
rx
1
b_tick_cnt ← 0
bit_cnt ← 0
data_reg ← 0
→ IDLE
0
b_tick
0
1
b_tick_cnt
== 7
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
bit_cnt ← 0
data_reg ← 0
DATA
—
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
data_reg ←
{rx, data_reg[7:1]}
bit_cnt
== 7
F
bit_cnt ←
bit_cnt + 1
T
STOP
—
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
rx_done ← 1
rx fall 검출
8 tick · 52.08 µs
16 tick × 8 · 833.28 µs
16 tick · 104.16 µs
State box
Decision box
Conditional output
path merge
← 다음 clock edge 갱신 · T / F 조건 참 / 거짓

## Slide 12
04 · ASM 차트 / uart_tx ASM
uart_tx ASM: tx_start 후 각 Bit 16 tick 유지, LSB First
04
정안성 · UART Loopback
12 / 26
결론
· IDLE에서 tx_start = 1 → tx_data latch → START(0) · D0 ~ D7 · STOP(1) 각 16 tick 송신
· tx_start는 IDLE에서만 확인, tx_busy는 START ~ STOP 동안 1
IDLE
tx ← 1
tx_busy ← 0
tx_start
0
1
bit_count ← 0
b_tick_cnt ← 0
data_reg ← tx_data
rst
START
tx ← 0
tx_busy ← 1
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
DATA
tx ← data_reg[0]
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
bit_count
== 7
F
data_reg ←
{0, data_reg[7:1]}
bit_count ←
bit_count + 1
T
STOP
tx ← 1
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
rx_done 대기
16 tick · 104.15 µs
16 tick × 8 · 833.28 µs
16 tick · 104.16 µs
State box
Decision box
Conditional output
path merge
← 다음 clock edge 갱신 · T / F 조건 참 / 거짓

## Slide 13
05 · 시뮬레이션 / 시나리오
UART_LOOPBACK 검증 시나리오
05
정안성 · UART Loopback
13 / 26
결론
· 시나리오 5개 — RX 타이밍 · Data sampling · TX echo (256 case) · START glitch (23 case) · Data bit glitch (320 case)
· #1 ~ #4 기대값 일치, #5는 bit 중앙 glitch 64 case FAIL → ONE BIT mode 한계 (고찰)
# | 시나리오 | 입력 (Stimulus) | 확인 신호 | 예상 결과 | 결과
1 | rx 프로토콜 동작 타이밍 분석 p. 14 | rx 1 → 0 후 9600 bps 간격 데이터 송신 (sender), stop 0 → 1 | rx, c_state, b_tick_cnt, state 간 타이밍 | rx 1 → 0 후 다음 b_tick에서 START, b_tick_cnt == 7에서 DATA | 일치
2 | Data sampling p. 15 | 8'h00 ~ 8'hFF 256 case input (rx sender) | rx, rx_data_reg, tx, tx_data_reg | DATA 구간 b_tick_cnt == 15마다 rx_data shift, LSB부터 채움 | 일치
3 | TX 송신 · Loopback echo p. 16 | #2와 같은 256 byte, receive_uart로 tx 역변환 후 비교 | rx_done, tx_start, tx, tx c_state | rx_done → tx_start, START · D0 ~ D7 · STOP, echo = 송신 byte | 256 / 256
4 | START glitch p. 17 · 부록 | 20 ns ~ 50 µs low pulse 16개 · burst 2개 · glitch 뒤 byte 5개 | rx_done 횟수, tx echo 횟수, rx_data | glitch 무시 (rx_done · echo 0회), 뒤 byte 정상 1회 | 23 / 23
5 | Data bit glitch 부록 | 0x55 · 0xAA, bit 0 ~ 7에 20 ns ~ 6 µs 반대 레벨 pulse, bit 중앙 ±0 · 1 · 7 tick | rx_data, tx echo, rx_done 횟수 | 1 tick 미만 glitch → data 유지 | 256 / 320

## Slide 14
05 · 시뮬레이션 / #1 RX 프로토콜 타이밍
RX 타이밍: rx Fall 다음 b_tick에 START, 8 tick 뒤 DATA
05
정안성 · UART Loopback
14 / 26
결론
· ① rx deassert → b_tick = 1인 clk에 IDLE → START
· ② Sampling timing 일치 — START 52.08 µs · DATA bit 간격 104.16 µs
1
2
52.08us
104.16us
104.16us

## Slide 15
05 · 시뮬레이션 / #2 Data Sampling
Data Sampling: b_tick_cnt == 15마다 1 bit Shift, STOP에서 8 bit 완성
05
정안성 · UART Loopback
15 / 26
결론
· DATA 구간 b_tick_cnt == 15마다 rx를 data_reg MSB에 넣고 오른쪽 shift → D0 ~ D7 수신
· STOP 중앙 (b_tick_cnt == 15)에서 rx_done 1 clk → ASM STOP 동작과 일치
0
0
1
0
1
1
1
1
D[0] D[1] D[2] D[3] D[4] D[5] D[6] D[7]

## Slide 16
05 · 시뮬레이션 / #3 TX Echo
TX Echo: rx_done → tx_start, 수신 Byte를 LSB부터 재송신
05
정안성 · UART Loopback
16 / 26
결론
· rx_done 1 clk → tx_start → tx가 같은 byte를 START · D0 ~ D7 · STOP으로 송신
· 8'h00 ~ 8'hFF 256 case echo 모두 PASS
1
rx_done → tx_start
STOP 중앙 1 clk pulse
2
tx = 0 (START)
tx_start 다음 clk부터
3
data shift 송신
START에서 rx_data 저장
→ 16 tick마다 1 bit
4
tx = 1 (STOP)
STOP 후 IDLE 복귀
256 / 256 PASS
Rx
Tx
rx_done → tx_start
1
2
3
4
0
0
1
0
1
1
1
1
F
4

## Slide 17
06 · 트러블 슈팅 / 트러블 슈팅 1
트러블 슈팅 1: rx Glitch가 가짜 Byte로 수신 · Echo
06
정안성 · UART Loopback
17 / 26
결론
· ① 현상 — START glitch 23 case 중 17 FAIL, glitch 하나에 가짜 0xFF 수신 · echo
· ② 원인 — START에서 rx를 다시 보지 않고 8 tick 뒤 DATA 진입 → glitch를 start bit로 처리
① 현상
② 원인
③ 해결
④ 적용 결과
① 현상
glitch test FAIL · Rx / Tx에 가짜 frame
② 원인
IDLE → START 직후 rx 재확인 없음
Rx
Tx

## Slide 18
06 · 트러블 슈팅 / 트러블 슈팅 1
트러블 슈팅 1: START에서 rx 재확인 → Glitch 23 Case PASS
06
정안성 · UART Loopback
18 / 26
결론
· ③ 해결 — START 동안 rx = 0일 때만 b_tick_cnt 증가, rx = 1일 경우 IDLE 복귀
· ④ 적용 결과 — glitch 23 case 모두 PASS, glitch 입력에도 tx 변화 없음
① 현상
② 원인
③ 해결
④ 적용 결과
③ 해결
START 블록 수정 (전 → 후)
④ 적용 결과
GLITCH Result pass 23 · fail 0
b_tick_count <7 상황에서 rx가 1이면 프로토콜 오동작이므로 다시 IDLE 상태로 전환
Tx
Rx
input glitch

## Slide 19
07 · 시연 / Basys-3
시연: PC 입력 6줄 모두 FND 표시 · Echo 일치
07
정안성 · UART Loopback
19 / 26
결론
· ComPortMaster (COM4 · 9600 · 8N1)로 0123 · 4567 · 89AB · CDEF · abcd · --ef 송신 → FND에 마지막 4글자
· Recv 창 echo = 송신 문자열, 소문자 a ~ f도 hex 표시, hex 외 문자 '-'

## Slide 20
08 · 결론 · 고찰 / 결론 · 고찰
UART Loopback 구조로 uart_tx · uart_rx 검증 완료
08
정안성 · UART Loopback
20 / 26
결론
· Loopback echo 256 / 256 · 보드 시연 일치 → uart_tx · uart_rx 동작 검증 완료
· START에서 rx 재확인 → rx glitch로 인한 데이터 오입력 방지 (glitch 23 case 6 → 23 PASS)
결론
검증 | 결과 | 판정
#1 RX 타이밍 | ASM과 일치 | PASS
#2 · #3 256 byte loopback echo | 256 / 256 | PASS
#4 START glitch (20 ns ~ 50 µs) | 6 → 23 / 23 | PASS
#5 Data bit glitch (1 tick 미만) | 256 / 320 | FAIL
보드 시연 (6줄 입력) | FND · echo 일치 | PASS
고찰 — ONE BIT mode 한계
bit 중앙 sample 1개로 판정 → DATA 구간 glitch가 그 sampling edge를 덮을 경우 해당 bit 반전
1 tick 미만 glitch 320 case 중 bit 중앙 64 case FAIL, ±1 · ±7 tick 위치는 PASS
rx_done · echo는 정상으로 나가서 오류가 드러나지 않음
개선 방향
bit 중앙 3 sample (7 · 8 · 9 tick) 다수결 → 1 tick 미만 glitch는 1표만 바꿔 제거
1 tick 이상 glitch → parity · CRC로 오류 검출 후 재전송 요청, 또는 ECC로 정정
TX 앞 FIFO + tx_busy 사용 → 연속 수신 시 echo 누락 방지
데이터 오입력 방지 구조
IDLE
rx fall
START
rx = 0 유지 확인
DATA
bit 중앙 sampling
STOP
rx_done

## Slide 21
Q & A
감사합니다
정안성

## Slide 22
A · APPENDIX / Glitch 입력 방법
Glitch 입력: RX Sampling Edge 기준 On-tick / Off-tick 배치
A
정안성 · UART Loopback
22 / 26
결론
· IDLE은 b_tick = 1인 clk edge(E)에서만 rx 확인 → glitch 결과는 폭보다 E를 덮었는지로 결정
· off-tick = E + 3 ns 시작 (안 덮음), on-tick = E 중심 배치 (덮음) → 확률의 양 끝 0 % · 100 % 확인
ns 확대 · sampling edge E 주변
E
clk
b_tick
rx off-tick
rx on-tick
E + 3 ns
E − 8 ns
E + 12 ns (w = 20 ns)
점선 = clk edge (10 ns)
µs 단위 · E 간격 1 tick = 6,510 ns
E0
E1
b_tick
rx off w=2,000
E 안 덮음
rx off w=6,510
E1 덮음
rx on w=2,000
E1 덮음
입력 task
align_glitch
b_tick 상승 후 지연으로 E 기준 위치 고정
sender_glitch (폭, 개수, 간격)
low pulse 개수만큼 반복 → 종료 후 rx = 1
check_glitch
rx_done · tx echo 횟수 비교 → PASS / FAIL
1
off-tick E + 3 ns에서 low 시작
폭 6,507 ns 미만 → 다음 E 안 덮음
2
on-tick E 중심 + 2 ns에 low 배치
폭과 무관하게 E 덮음
3
+2 / +3 ns rx edge를 clk 격자 밖에 둠
TB · RTL race 없음

## Slide 23
A · APPENDIX / Glitch 입력 방법
Burst · Glitch 뒤 Byte: Sampling Edge 통과와 Byte 손실 확인
A
정안성 · UART Loopback
23 / 26
결론
· Burst — 짧은 pulse 여러 개가 E를 지나가는 chattering 재현 (5 µs · 15 µs)
· Glitch + byte — glitch 뒤 1 · 3 · 12 bit 간격으로 실제 byte 송신 → 가짜 frame과 겹침 확인
Burst (chattering) · t = 0 = E0 + 3 ns
E0
E1
E2
A 200 ns × 5
gap 1,000 ns
총 5.0 µs → E0 ~ E1 사이
B 1,000 ns × 8
gap 1,000 ns
4번째 pulse 6,000 ~ 7,000 ns가 E1 (6,507 ns) 덮음
Glitch + byte · 200 ns glitch(on-tick) → gap → 0x55, 단위 bit (1 bit = 104,160 ns)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
9.5 bit: 가짜 frame rx_done · IDLE 복귀 (수정 전)
gap 1 bit
가짜 frame (수정 전)
0x55 frame
gap 3 bit
가짜 frame (수정 전)
0x55 frame
gap 12 bit
가짜 frame (수정 전)
0x55 frame
수정 후: START 중 rx = 1 → 가짜 frame 없이 IDLE 복귀 → 0x55 정상 수신

## Slide 24
A · APPENDIX / Glitch 폭 기준
Glitch 폭: clk · tick · Half-bit 경계 기준으로 선정
A
정안성 · UART Loopback
24 / 26
결론
· 기준 시간 상수 3개 — clk 10 ns · tick 6,510 ns (sampling edge 간격) · half bit 52,080 ns (START 대기)
· 1 tick 미만 = 실제 노이즈 구간 (위치에 따라 결과 갈림), 1 tick 이상 = 경계 확인용
1 tick 미만 · 위치에 따라 결과 갈림
1 tick 이상 · 경계 확인
start bit
clk 10
tick 6,510
half bit 52,080
bit 104,160
20
200
2,000
6,000
6,510
13,020
26,040
50,000
단위 ns · log scale
폭 (ns) | 환산 | 선정 근거 | 구분
20 | 2 clk | RTL sim은 rx를 clk edge(10 ns)에서만 봄 → clk edge를 확실히 덮는 최소 폭 | 짧은 noise
200 | 20 clk | 1 tick 안 10배 간격 sweep | 짧은 noise
2,000 | 200 clk | 1 tick 안 10배 간격 sweep | 짧은 noise
6,000 | 1 tick − 510 | off-tick이 E를 피하는 최대 폭 6,507 ns 바로 아래 | 짧은 noise
6,510 | 1 tick | sampling edge 간격과 같은 폭 → 모든 위치에서 E 1개 이상 덮음 | 경계 확인
13,020 | 2 tick | E 2개 이상 덮음 | 경계 확인
26,040 | 4 tick (1/4 bit) | START 대기 8 tick의 중간 | 경계 확인
50,000 | half bit 미만 | START 대기 8 tick(52,080 ns) 바로 아래 → START 재확인으로 거를 수 있는 상한 | 경계 확인

## Slide 25
A · APPENDIX / START Glitch 결과
START Glitch: 수정 전 17 FAIL → 수정 후 23 Case 모두 PASS
A
정안성 · UART Loopback
25 / 26
결론
· 수정 전 — sampling edge를 덮은 glitch는 폭과 무관하게 가짜 0xFF 수신 · echo, 뒤 byte까지 손실
· 수정 후 — START 중 rx = 1 → IDLE 복귀, 50 µs glitch까지 무시 · 뒤 byte 정상 1회 수신
입력 | 폭 (ns) · 조건 | 위치 | 수정 전 rx_done / echo | 수정 전 | 수정 후 | case
single | 20 · 200 · 2,000 · 6,000 | off-tick | 0 / 0 | PASS | PASS | 4
single | 20 · 200 · 2,000 · 6,000 | on-tick | 1 (FF) / 1 (FF) | FAIL | PASS | 4
single | 6,510 · 13,020 · 26,040 · 50,000 | off · on | 1 (FF) / 1 (FF) | FAIL | PASS | 8
burst | 200 × 5, gap 1,000 | off-tick | 0 / 0 | PASS | PASS | 1
burst | 1,000 × 8, gap 1,000 | off-tick | 1 (FF) / 1 (FF) | FAIL | PASS | 1
glitch + byte | 200 → 1 bit → 0x55 | off-tick | 1 (55) / 1 (55) | PASS | PASS | 1
glitch + byte | 200 → 1 bit → 0x55 | on-tick | 2 (last FF) / 1 (AA) | FAIL | PASS | 1
glitch + byte | 200 → 1 bit → 0xD5 | on-tick | 1 (AA) / 1 (AA) | FAIL | PASS | 1
glitch + byte | 200 → 3 bit → 0x55 | on-tick | 2 (last FE) / 1 (AB) | FAIL | PASS | 1
glitch + byte | 200 → 12 bit → 0x55 | on-tick | 2 (last 55) / 2 | FAIL | PASS | 1
START Glitch Result · 수정 전 pass 6 / fail 17 → 수정 후 pass 23 / fail 0 (xsim, tb_uart.v)

## Slide 26
A · APPENDIX / Data Bit Glitch 결과
Data Bit Glitch: Bit 중앙 Sampling Edge를 덮을 때만 1 bit 반전
A
정안성 · UART Loopback
26 / 26
결론
· 1 tick 미만 glitch 320 case 중 bit 중앙 (offset 0) 64 case FAIL — glitch 넣은 bit만 반전, rx_done · echo는 정상 1회
· ±1 · ±7 tick 위치는 모두 PASS → bit 중앙 1회 sampling (ONE BIT mode) 구조 한계
입력 방법
data bit 1개 (104.16 µs)
−7
−1
0
+1
+7
offset (tick, bit 중앙 기준)
RX sampling (bit 중앙)
data 0x55 · 0xAA (bit마다 0 · 1 둘 다)
bit 0 ~ 7 중 1개, 그 bit와 반대 레벨
폭 20 · 200 · 2,000 · 6,000 ns
판정 rx_data · echo = 송신 byte, 각 1회
FAIL 예 · 0x55, bit 0, 20 ns, offset 0
expected : 55 (01010101)
rx_data : 54 (01010100) rx_done x1
diff : (00000001)
PASS 수 / 16 (bit 8개 × data 2개)
−7 tick
−1 tick
0 tick
+1 tick
+7 tick
폭 / offset
20 ns
16 / 16
16 / 16
0 / 16
16 / 16
16 / 16
200 ns
16 / 16
16 / 16
0 / 16
16 / 16
16 / 16
2,000 ns
16 / 16
16 / 16
0 / 16
16 / 16
16 / 16
6,000 ns
16 / 16
16 / 16
0 / 16
16 / 16
16 / 16
DATA GLITCH Result · 320 case pass 256 / fail 64 (xsim, tb_uart.v)