## Slide 1
VERILOG · TEAM PROJECT 02
UART Loopback
Block Diagram · ASM Chart
S
0
1
2
3
4
5
6
7
P
0x41 'A' · 8N1 · 9600 bps
정안성
Contents
01
Architecture
uart_loopback Block Diagram · Interface · top_ascii System
p. 2 – 4
02
Timing
Baud Tick · 16x Oversampling · Bit Center Sampling
p. 5
03
ASM Chart
uart_rx ASM · State Table · uart_tx ASM · State Table
p. 6 – 9
04
Loopback Handshake
rx_done → tx_start · Back-to-Back Margin
p. 10

## Slide 2
01 · Architecture / Block Diagram
uart_loopback: RX Output Feeds TX Directly
01
정안성 · UART Loopback
2 / 10
uart_loopback
uart.v
baud_tick_gen
U_BAUD_TICK_GEN
F_COUNT = 651
uart_rx
U_UART_RX
uart_tx
U_UART_TX
1
2
4
b_tick
rx
rx_data[7:0]
rx_done
b_tick
tx_data[7:0]
tx_start
tx
tx_busy
w_b_tick
rx
clk
rst
→ 3 modules
w_rx_data[7:0]
w_rx_done
3
tx
o_rx_data[7:0]
o_rx_done
NC
1-bit
8-bit bus
branch
✕ NC = no connect
1
baud_tick_gen 651 clk마다 1 clk b_tick (9600 × 16)
2
uart_rx start 중앙 정렬 후 16 tick 간격 sampling
3
rx_done → tx_start stop bit 중앙 1 clk pulse → echo 시작
4
uart_tx tx_data latch 후 LSB first 송신

## Slide 3
01 · Architecture / Interface
Interface: rx_done Doubles as tx_start, tx_busy Left Open
01
정안성 · UART Loopback
3 / 10
Signal | Width | From → To | 역할
clk | 1 | 외부 입력 → 3 modules | 100 MHz system clock
rst | 1 | 외부 입력 → 3 modules | active-high, asynchronous reset
rx | 1 | PC → uart_rx | 직렬 입력, idle = 1, synchronizer 없음
w_b_tick | 1 | baud_tick_gen → uart_rx · uart_tx | 6.51 µs 주기 1 clk pulse (153.6 kHz)
w_rx_data | 8 | uart_rx → uart_tx.tx_data · o_rx_data | 수신 byte, rx_done 시점 유효
w_rx_done | 1 | uart_rx → uart_tx.tx_start · o_rx_done | stop bit 중앙 1 clk pulse = TX 시작 신호
tx | 1 | uart_tx → PC | echo 직렬 출력, idle = 1
tx_busy | 1 | uart_tx → 미연결 (NC) | START ~ STOP 구간 1, IDLE 복귀 시 0
o_rx_data | 8 | uart_loopback → top_ascii | Ascii_decoder 입력
o_rx_done | 1 | uart_loopback → top_ascii | anode_reg shift enable
Signal 색 = 출발 module (uart_rx · uart_tx · baud_tick_gen · top port)

## Slide 4
01 · Architecture / top_ascii System
top_ascii: Each Received Byte Shifts onto the 4-digit FND
01
정안성 · UART Loopback
4 / 10
top_ascii
uart_loopback
U_UART_LOOP
uart.v
Ascii_decoder
U_ASCII
ASCII → hex
fnd_decoder
U_FND_DEC
hex → segment
anode_reg
[31:0]
8bit shift
MUX
4:1
rx
tx
o_rx_data
o_rx_done
en
w_fnd_hex
[3:0]
w_fnd_font
[7:0]
32
fnd_font
[7:0]
clock_tick_gen
U_CLOCK_4K
CLK_FRQ = 4000
counter_4
U_COUNT
0 → 3 반복
COM
decoder
clk
w_clk_4k
w_sel
sel
fnd_com
[3:0]
1
2
3
4
실선 = module instance · 점선 = top_ascii 내부 always 블록 · clk · rst → 전 module 공통
1
uart_loopback 수신 byte echo + o_rx_data · o_rx_done 출력
2
Ascii_decoder '0'~'9' · 'A'~'F' · 'a'~'f' → hex, 그 외 0
3
anode_reg rx_done마다 8bit shift → 최근 4글자 표시
4
scan 4 kHz tick → counter_4 → w_sel → digit · font 선택

## Slide 5
02 · Timing / Baud Tick · Sampling
RX Samples Each Bit at Its Center: 8 Ticks, Then Every 16
02
정안성 · UART Loopback
5 / 10
F_COUNT
100 MHz ÷ 153,600 = 651
b_tick 주기
651 × 10 ns = 6.51 µs
1 bit
16 tick = 104.16 µs
start 중앙
START 8 tick = 52.08 µs
START
D0=1
D1=0
D2=0
D3=0
D4=0
D5=0
D6=1
D7=0
STOP
rx
rx fall
c_state
IDLE
START
DATA
STOP
IDLE
b_tick 수
8 tick
52.08 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
16 tick
104.16 µs
rx_done
1 clk
data_reg
prev
00
80
40
20
10
08
04
82
41
t (µs)
0
52.08
156.24
260.40
364.56
468.72
572.88
677.04
781.20
885.36
989.52
sampling 시점 (b_tick_cnt 도달)
예시 frame = 0x41 'A' (LSB first)
xsim 측정 결과 (tb_measure.sv, 0x41 송신)
b_tick 주기
6.51 µs
START 체류
52.08 µs
sample 간격
104.16 µs
첫 sample
rx fall + 156.245 µs
rx_done
rx fall + 989.525 µs
data_reg
0x41 복원

## Slide 6
03 · ASM Chart / uart_rx ASM
uart_rx ASM: Align to Start Center, Then Sample Every 16 Ticks
03
정안성 · UART Loopback
6 / 10
IDLE
b_tick_cnt ← 0
rx_done ← 0
b_tick
1
rx
0
1
0
rst
START
—
b_tick
1
b_tick_cnt
== 7
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
bit_cnt ← 0
data_reg ← 0
DATA
—
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
data_reg ←
{rx, data_reg[7:1]}
bit_cnt
== 7
F
bit_cnt ←
bit_cnt + 1
T
STOP
—
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
rx_done ← 1
rx fall 검출
8 tick · 52.08 µs
16 tick × 8 · 833.28 µs
16 tick · 104.16 µs
State box (무조건 동작)
Decision box
Conditional output box
path merge
← 다음 clock edge 갱신 · T / F 조건 참 / 거짓

## Slide 7
03 · ASM Chart / uart_rx State Table
uart_rx: 8 + 128 + 16 Ticks from Start Edge to rx_done
03
정안성 · UART Loopback
7 / 10
State | State box 동작 | 탈출 조건 | 체류 시간 (xsim 측정) | 다음 State · 조건부 동작
IDLE | b_tick_cnt ← 0 rx_done ← 0 | b_tick = 1 & rx = 0 | rx fall 후 다음 b_tick (최대 1 tick) | START
START | — | b_tick_cnt = 7 (8 tick) | 52.08 µs | DATA bit_cnt ← 0 · data_reg ← 0
DATA | — | b_tick_cnt = 15 & bit_cnt = 7 | 833.28 µs (104.16 × 8) | STOP 매 bit data_reg shift
STOP | — | b_tick_cnt = 15 (16 tick) | 104.16 µs | IDLE rx_done ← 1
1
Start 중앙 정렬 START 8 tick → start bit 중앙, 이후 16 tick 간격 → 모든 bit 중앙 sampling (첫 sample = 1.5 bit 지점)
2
LSB first shift data_reg ← {rx, data_reg[7:1]} 8회 → 첫 수신 bit(D0)가 bit 0 위치 (0x41 : 80 → 40 → … → 82 → 41)
3
rx_done 1 clk STOP 16번째 tick에 1, IDLE 진입 다음 clock에 0 → 10 ns pulse = TX 시작 신호
4
rx 재검사 없음 START 중앙 rx = 0 · STOP rx = 1 확인 생략 → glitch start · framing error 미검출

## Slide 8
03 · ASM Chart / uart_tx ASM
uart_tx ASM: Hold Each Bit for 16 Ticks, LSB First
03
정안성 · UART Loopback
8 / 10
IDLE
tx ← 1
tx_busy ← 0
tx_start
0
1
bit_count ← 0
b_tick_cnt ← 0
data_reg ← tx_data
rst
START
tx ← 0
tx_busy ← 1
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
DATA
tx ← data_reg[0]
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
bit_count
== 7
F
data_reg ←
{0, data_reg[7:1]}
bit_count ←
bit_count + 1
T
STOP
tx ← 1
b_tick
1
b_tick_cnt
== 15
0
F
b_tick_cnt ←
b_tick_cnt + 1
T
b_tick_cnt ← 0
rx_done 대기
16 tick · 104.15 µs
16 tick × 8 · 833.28 µs
16 tick · 104.16 µs
State box (무조건 동작)
Decision box
Conditional output box
path merge
← 다음 clock edge 갱신 · T / F 조건 참 / 거짓

## Slide 9
03 · ASM Chart / uart_tx State Table
uart_tx: tx_start Checked Only in IDLE, Bits Held 16 Ticks
03
정안성 · UART Loopback
9 / 10
State | State box 동작 | 탈출 조건 | 체류 시간 (xsim 측정) | 다음 State · 조건부 동작
IDLE | tx ← 1 tx_busy ← 0 | tx_start = 1 | rx_done까지 대기 | START data_reg ← tx_data · 카운터 0
START | tx ← 0 tx_busy ← 1 | b_tick_cnt = 15 (16 tick) | 104.15 µs | DATA b_tick_cnt ← 0
DATA | tx ← data_reg[0] | b_tick_cnt = 15 & bit_count = 7 | 833.28 µs (104.16 × 8) | STOP bit마다 data_reg shift
STOP | tx ← 1 | b_tick_cnt = 15 (16 tick) | 104.16 µs | IDLE
1
tx_data latch IDLE에서 tx_start 시점 tx_data → data_reg 복사 → 이후 RX data_reg 변경과 무관
2
START 104.15 µs START 진입 = rx_done 다음 clock → 16번째 tick까지 10,415 clk, 이후 bit는 104.16 µs
3
tx register 출력 tx = tx_reg → state 전환보다 1 clk 늦게 line 변화
4
tx_busy 미사용 tx_start는 IDLE에서만 검사 → START ~ STOP 중 들어온 rx_done 무시

## Slide 10
04 · Loopback Handshake / rx_done → tx_start
Echo Starts 2 Clocks After rx_done, Back-to-Back Margin 0
04
정안성 · UART Loopback
10 / 10
Clock level · 1st frame (0x41)
clk
b_tick
RX c_state
rx_done
TX c_state
tx
STOP
IDLE
IDLE
START
1
t0
2
+10 ns
3
+20 ns
t0 = 1,093,705 ns
Frame level · back-to-back 0x31 → 0x32
RX
TX
DATA 0x31
DATA 0x32
IDLE
IDLE
echo 0x31
echo 0x32
rx_done
rx_done
START
STOP
2500
3000
3500
4000
4500
5000
t (µs)
4,426,825 ns 동일 clock edge
RX
STOP → IDLE, rx_done ← 1
TX
STOP → IDLE
+10 ns
TX IDLE → START (tx_start 검사 통과)
1
rx_done 1 clk RX STOP → IDLE edge에서 1, 다음 edge에서 0 → 10 ns pulse
2
tx +2 clk IDLE에서 tx_start 검사 → START +1 clk, tx register 출력 +1 clk → rx_done 후 20 ns
3
여유 0 tick TX IDLE 복귀 = 다음 rx_done 동일 edge · rx_done이 1 tick 앞설 경우 TX STOP 중 → tx_start 무시