## Slide 1
HW1 · FPGA DESIGN
8-bit Full Adder 설계
정안성
2026. 10. 01 · Vivado 2020.2 · Basys3 (Artix-7)

## Slide 2
SUMMARY
8-bit Full Adder는 전 입력에서 정답, 보드에서도 정상 동작
2
65,536
a, b = 0~255 전수 시뮬레이션
0
오류 수 (65,536개 비교)
carry 32,640개 일치
8 LUT
FF 0개, 순수 조합 회로
'C'
carry 발생 시 7-Segment 표시 확인
모듈을 작게 나눠 검증하고 재사용 → 상위 모듈에서 검증된 하위 모듈 사용
보완할 것
cin = 1 미검증 · 지연 없는 기능 시뮬레이션만 수행

## Slide 3
CONTENTS
목차
3
1
개요 · 개발 환경
2
목표
3
설계 · 블록 다이어그램 · 보드 I/O
4
검증 · 파형 · 보드 동작
5
구현 결과
6
트러블슈팅 · 결론

## Slide 4
1. 개요
스위치 두 개 값을 더해 LED로, carry는 7-Segment 'C'로 표시
Half Adder부터 단계적으로 만들고, 아래 모듈을 인스턴스로 불러 위 모듈을 조립
4
항목 | 내용
Tool | Vivado 2020.2
Board | Basys3 · Artix-7 xc7a35tcpg236-1
Language | Verilog HDL
편집 · Lint | WSL Ubuntu + vim + Verilator
입력 | SW0~7 = A, SW8~15 = B, BTNL = cin
출력 | LED = sum, 7-Seg 'C' = carry
Vivado 2020.2 사용 이유
수업 예제와 같은 버전 → 프로젝트 공유 가능 (Vivado 프로젝트는 하위 버전에서 안 열림)
2021.1부터 ML Edition, 작은 조합 회로엔 차이 거의 없음
무료 WebPACK으로 Artix-7 35T 지원

## Slide 5
1. 개요
FPGA는 칩을 만들기 전에 회로를 실제로 돌려보는 수단
ASIC은 Fab에 올리면 수정 불가 → FPGA로 먼저 구현·검증, 고치면 비트스트림만 다시 다운로드
5
RTL
Verilog
›
Simulation
TB 검증
›
Synthesis
LUT 변환
›
Implementation
배치·배선
›
Bitstream
.bit
›
Board
동작 확인
Basys3 | 
FPGA | Artix-7 XC7A35T · LUT 20,800 · FF 41,600
I/O | 스위치 16 · 버튼 5 · LED 16 · 7-Segment 4자리
Clock | 100 MHz (W5)
SW | Vivado 합성·구현 → Hardware Manager로 USB-JTAG 다운로드
활용 분야 | ASIC 프로토타이핑, 통신·신호처리, 데이터센터 가속, 자동차·항공

## Slide 6
2. 목표
설계한 8-bit-Full-Adder 검증을 고민한다
6
1
한계 분석
전수 검사 + 코너 케이스로 정답 확인 후, 입력 타이밍 차이 · 글리치 · carry 지연 등 조합 회로의 약점 분석
2
AI 더블 체크
직접 만든 TB와 파형 해석을 AI가 작성한 별도 TB · 다른 시뮬레이터로 교차 검증
3
개선 방향
클럭(레지스터) 도입, 더 빠른 adder 구조 등 해결 방향 정리

## Slide 7
3. 설계
8bit Full Adder Block Diagram
7

## Slide 8
3. 설계
8bit Full Adder Block Diagram
7

## Slide 9
3. 설계
Module instanciation
Vivado RTL Schematic으로 계층 연결이 의도대로 된 것 확인
8
모듈 | 구성
Half_Adder | s = a ^ b, c = a & b
Full_Adder | Half_Adder × 2 + OR
Full_Adder_4bit | Full_Adder × 4, carry 직렬 연결
Full_Adder_8bit | 4bit × 2 + carry 시 7-Seg 'C'
Top: DUT_1의 carry → DUT_2의 cin
Full_Adder = HA × 2 + OR
Half_Adder = AND + XOR

## Slide 10
3. 설계
보드 I/O
Basys-3-Master.xdc에서 필요한 줄만 살려 포트 이름으로 매핑 (LVCMOS33)
9
신호 | 보드 | 핀
i_a[7:0] | SW0 ~ SW7 | V17 … W13
i_b[7:0] | SW8 ~ SW15 | V2 … R2
i_cin | BTNL | W19
o_s[7:0] | LD0~3, LD5~8 | U16 … V13
o_c_out | 내부 Wire | 내부 Wire
seg[6:0] / an[3:0] | 7-Segment | W7 … U7 / U2 … W4

## Slide 11
3. 설계
왼쪽 스위치 8개 = B, 오른쪽 8개 = A, 결과는 LED와 7-Segment
Basys-3-Master.xdc에서 필요한 줄만 살려 포트 이름으로 매핑 (LVCMOS33)
9
an[0]
seg[0]
seg[1]
seg[2]
seg[3]
seg[4]
seg[5]
seg[6]

## Slide 12
4. 검증
검증 방법 : 매 입력마다 a+b 비교, carry 개수 확인
a, b = 0~255 전부(65,536개)를 10 ns 간격으로 넣고 TB가 스스로 PASS/FAIL 판정
10
1
a + b = sum 인가
carry가 비트를 차례로 건너가며 계산되므로, 입력 후 #10 기다린 뒤 최종 {c_out, sum}을 a + b와 비교. 틀리면 그때의 a, b, sum 출력
2
carry 개수가 맞는가
a = k 일 때 a + b ≥ 256 이 되는 b는 k개
→ 1 + 2 + … + 255 = 255 × 256 / 2 = 32,640
TB | 범위
tb_Full_Adder_4bit | a, b = 0~15, cin = 0~1 (512개)
tb_adder | a, b = 0~255, cin = 0 (65,536개)
for (i=0; i<256; i=i+1)
for (j=0; j<256; j=j+1) begin
a = i; b = j;
#10;
if (c_out == 1'b1)
carry_cnt = carry_cnt + 1;
// if result is not a+b, print a, b and sum
if ({c_out, sum} !== {1'b0, a} + b) begin
err_cnt = err_cnt + 1;
$display("[FAIL] a=%3d b=%3d -> c_out=%b sum=%3d ...");
end
end
if (err_cnt == 0)
$display("[PASS] all 65536 cases correct");
// expected carry count = 1 + 2 + ... + 255 = 32640
if (carry_cnt == 32640)
$display("[PASS] carry count = %0d (expected 32640)", carry_cnt);

## Slide 13
4. 검증
65,536개 전부 정답, carry도 기댓값 32,640개와 일치
Vivado 시뮬레이션 콘솔 마지막 부분
11
검사 | 결과
a + b = sum (65,536개) | PASS 오류 0
carry 개수 | PASS 32,640 / 32,640
4-bit (512개) | PASS 오류 0
마지막 구간 확인
a = 255 구간 : b가 1 늘 때마다 sum도 1씩 증가, 255 + 255 = 510 → c_out 1, sum 254

## Slide 14
4. 검증
a + b ≥ 256 이 되는 순간 carry = 1, sum = a + b − 256
a가 1 커질 때마다 carry가 처음 생기는 b가 255 → 254 → 253으로 하나씩 당겨짐
12
a = 1 : b = 255에서 sum 0, carry 1
a = 2 : b = 254부터 carry
a = 3 : b = 253부터 carry
a = 255 : 255 + 0 = 255, 255 + 1부터 carry가 전 비트 전파 (정상 작동)

## Slide 15
4. 검증
보드 출력 확인
시뮬레이션과 같은 입력을 스위치로 넣어 실제 하드웨어에서 확인
13
a[0], b[1] ON → 1 + 2 = 3 → LD0, LD1 점등
a[7], b[7] ON → 128 + 128 = 256 → sum 0, 7-Seg 'C'

## Slide 16
4. 검증
Next Step : 지연까지 고려한 검증
지금 시뮬레이션은 지연이 0이라 조합 회로의 약점은 드러나지 않는다
14
1
입력 도착 시간 차
a, b가 동시에 안 바뀌면 그 사이 엉뚱한 중간값이 출력됨. 입력을 시간차를 두고 넣어 확인
2
글리치
carry가 한 단씩 넘어가는 동안 출력이 잠깐 튐. 실제 지연이 들어간 타이밍 시뮬레이션으로 확인
3
클럭 도입
조합회로와 순차회로로 모듈을 구현했을 때 안정성과 속도를 비교
4
더 빠른 구조
Carry Look-ahead나 FPGA 전용 덧셈 회로(a + b)와 비교하며 하드웨어 최적화 방법 탐색

## Slide 17
4. 검증
AI 교차 검증 결과 오류 0, 다만 TB 자체는 보완 필요
같은 RTL을 AI(Claude)가 만든 별도 TB로 Verilator 5.051에서 실행
15
검사 | 범위 | 결과
{c_out, sum} == a + b + cin | 131,072개 | PASS 오류 0
7-Seg (seg, an) | 131,072개 | PASS carry일 때만 'C'
잘한 점
8-bit 입력 전부 검사
4-bit · 8-bit TB 모두 자동 비교, carry 개수까지 검사
carry 경계값을 파형으로 직접 해석
보완할 점
cin = 1 미검증 (1'b0 고정)
지연 없는 시뮬레이션만 수행

## Slide 18
5. 구현 결과
게이트 40개가 LUT 8개로 압축, FF는 0개
합성기가 모듈 경계를 풀고(flatten) 같은 논리를 5입력 LUT에 묶음
16
8
LUT / 20,800 (0.04 %)
0
Flip-Flop → 순수 조합 회로
36
I/O / 106 (33.96 %)
Timing : NA
클럭 제약이 없어 분석 불가. 최대 속도를 알려면 create_clock 필요
Power : 20.2 W ?
"클럭이 없어 추정 부정확" 경고(Power 33-232)와 함께 나온 값. 스위치 입력이라 의미 없는 수치

## Slide 19
6. 결론
계층 설계로 8bit Full Adder 구현완료
18
평가
기능 : 전수 검사 + 교차 검증 모두 오류 0
구현 : LUT 8개, 보드에서 sum · carry 동작 확인
설계 : 모듈 재사용으로 16 · 32-bit 확장도 같은 방식
아쉬운 점
타이밍 시뮬레이션 · 클럭 도입으로 지연 검증
시간적 여유가 있었다면 Ripple carry Adder와 교차 비교

## Slide 20
APPENDIX
소스 코드 ① Half_Adder · Full_Adder
19
// Half_Adder.v
module Half_Adder(
input i_a,
input i_b,
output o_s,
output o_c
);
assign o_s = i_a ^ i_b;
assign o_c = i_a & i_b;
endmodule
// Full_Adder.v
module Full_Adder(
input i_b,
input i_a,
input i_cin,
output o_s,
output o_c
);
wire w_s1; // 1st Half_Adder sum
wire w_c1; // 1st Half_Adder carry
wire w_c2; // 2nd Half_Adder carry
// stage 1 : i_a + i_b
Half_Adder U_HA1 (.i_a(i_a), .i_b(i_b),
.o_s(w_s1), .o_c(w_c1));
// stage 2 : (i_a + i_b) + i_cin
Half_Adder U_HA2 (.i_a(w_s1), .i_b(i_cin),
.o_s(o_s), .o_c(w_c2));
assign o_c = w_c1 | w_c2;
endmodule

## Slide 21
APPENDIX
소스 코드 ② Full_Adder_4bit · Full_Adder_8bit
20
// Full_Adder_4bit.v
module Full_Adder_4bit(
input [3:0] i_a,
input [3:0] i_b,
input i_cin,
output o_c_out,
output [3:0] o_s
);
wire w_c1, w_c2, w_c3, w_c4;
Full_Adder U_HA1(.i_a(i_a[0]), .i_b(i_b[0]),
.i_cin(i_cin), .o_s(o_s[0]), .o_c(w_c1));
Full_Adder U_HA2(.i_a(i_a[1]), .i_b(i_b[1]),
.i_cin(w_c1), .o_s(o_s[1]), .o_c(w_c2));
Full_Adder U_HA3(.i_a(i_a[2]), .i_b(i_b[2]),
.i_cin(w_c2), .o_s(o_s[2]), .o_c(w_c3));
Full_Adder U_HA4(.i_a(i_a[3]), .i_b(i_b[3]),
.i_cin(w_c3), .o_s(o_s[3]), .o_c(w_c4));
assign o_c_out = w_c4;
endmodule
// Full_Adder_8bit.v (Top, board version)
module Full_Adder_8bit(
input [7:0] i_a,
input [7:0] i_b,
input i_cin,
output o_c_out,
output [7:0] o_s,
output [6:0] seg,
output [3:0] an
);
reg [6:0] r_txt = 7'b1000_110; // 'C'
wire w_fc, w_c;
assign an = 4'b1110;
assign seg = w_fc ? r_txt : 7'b1111_111;
assign o_c_out = w_fc;
Full_Adder_4bit DUT_1(.i_a(i_a[3:0]), .i_b(i_b[3:0]),
.i_cin(i_cin), .o_c_out(w_c), .o_s(o_s[3:0]));
Full_Adder_4bit DUT_2(.i_a(i_a[7:4]), .i_b(i_b[7:4]),
.i_cin(w_c), .o_c_out(w_fc), .o_s(o_s[7:4]));
endmodule